# Měření el. parametrů vysokotlakých Hg výbojek

- Úkol: 	a) Při zapálení výbojky zjistit náběhovou charakteristiku I,P,Uo = f(t) po dobu

t = 0,5 min. Dále zjistit čas ustálení.

b) Pro výbojku RVL změřit I,P = f(U) a závislost vyneste do grafu

Určete střední hodnoty exp

c) Graf voltampérové charakteristiky výbojek

- Schéma zapojení:

- Postup měření:

Nejprve změříme náběhové charakteristiky jednotlivých výbojek:

### Hg výbojka 125 W

### U = 230 V

| t [s] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [A] | 1,95 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,70 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| P [W] | 30 | 30 | 40 | 60 | 85 | 125 | 140 | 145 | 145 |
| Uo [V] | 15 | 13,5 | 23 | 35 | 60 | 84 | 135 | 135 | 135 |

tustálené = 210 s

## Hg výbojka 250 W

| t [s] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [A] | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| P [W] | 60 | 60 | 100 | 150 | 230 | 290 | 300 | 300 |
| Uo [V] | 14 | 13 | 26 | 46 | 76 | 120 | 140 | 140 |

tustálené = 180 s

### dále jsme změřili I,P = f(U)

### Hg výbojka 125 W

| U [V] | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I[A] | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,92 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0 |
| P[W] | 155 | 150 | 145 | 135 | 130 | 120 | 115 | 110 | 100 | 90 | 85 | 0 |

## Hg výbojka 250 W

| U [V] | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I[A] | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0 |
| P[W] | 330 | 320 | 300 | 290 | 270 | 260 | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 | 140 | 0 |

Určení koeficientu m1 a m2:

Vycházíme z těchto vztahů

Výbojka PN = 125W, UN = 230 V, I = 0,54A

| U [V] | 240 | 235 | 195 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I[A] | 1,3 | 1,25 | 0,8 | 0,7 |
| P[W] | 155 | 150 | 90 | 85 |
| m1 | 20,64282 | 39,02733 | -2,38093 | -1,3583 |
| m2 | 5,054355 | 8,477626 | 1,989972 | 2,018592 |

 m1 = 13,98273

 m2 = 4,385136

Výbojka PN = 250W, UN = 230 V, I = 1,09A

| U [V] | 240 | 235 | 190 | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I[A] | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 1,1 |
| P[W] | 330 | 320 | 170 | 140 |
| m1 | 20,42626 | 36,70062 | -0,92218 | -0,04195 |
| m2 | 6,523361 | 11,47855 | 2,018592 | 2,663096 |

 m1 = 14,04069

 m2 = 5,6709

- Grafické vyjádření:

- Závěr:

U zadaných výbojek jsme změřili a graficky vynesli náběhové charakteristiky vysokotlakých Hg výbojek. Dále jsme změřili závislosti I,P = f(U), které jsme vynesli do grafů. Z naměřených hodnot jsme určili střední hodnoty I,P.