- Osvětlenost E – Definice + vzorec a jednotky?

  - plošná hodnota dopadajícího světelného toku

  - [lx]

- Svítivost I - Definice + vzorec a jednotky?

  - prostorová hustota světelného toku

  - [cd]

- S jakou frekvencí se mění ( u svítidla připojeného na zdroj napětí s f = 50 Hz?

  - 100 Hz

- Co znamenají koeficienty k a p u Epk ?

  - skutečná / přímá složka osvětlenosti

- Měrný výkon světelného zdroje?

-   [lm/W]

- Udržovací činitel?

- Z = Zz * Zfz * Zs * Zp        - Zz = stárnutí, Zfz = vyhořívání, Zs = znečištění a stárnutí svítidel, Zp = znečištění ploch

- Lambertův zákon?

-     , EAN  - normálová osvětlenost

- Rozmezí Ra ?

  - Ra index podání barev 0 až 100

- Měrný výkon žárovky?

  - ( = 7,7 – 20 lm/W

- Spektrum světelných zdrojů?

  - spojité; nespojité = čárové, pásové, částečně spojité; kombinované spektrum

- Graf  V(() ? (dva)

- Druhy osvětlovacích soustav?

  - celková, stupňovaná, kombinovaná, místní

- Co se měří na fotometrické lavici?

  - svítivost světelných zdrojů svítidel

- Světelná účinnost (s?

-

- Srovnávací roviny?

  - C – 0, C – 90

- Prostupnost povrchů svítidla?

  - přímí, rovnoměrně rozložený, smíšený prostup, 0<(<1

- Luminiscence?

  - jev při kterém vzniká optické záření

- Rovnoměrnost osvětlení?

-    	- Emin = min. osvětlenost pracoviště, Ep = průměrná osvětlenost

- Světelný tok (v úhlu (?

-

- Co je kosinusový nástavec?

  - koriguje chybu při šikmém dopadu světla, součást výbavy fotonky

- Definice světlení M?

  - plošná hustota vyzařovaného světelného toku

  - [lm/m2]

- Jak se změní velikost f po průchodu luminoforem?

  - luminofor zvyšuje ( (  ( f se zmenší

- Druhy odrazů světla?

  - ideální zrcadlový, rovnoměrně rozložený a smíšený odraz

- Jak se spočítá pásmový tok?

  - vyzáření do prostorového úhlu určeného element. kulovým pásem

  - , I = konst.

- Mají luminofotry větší vlnovou délku než při buzení?

  - luminiscenční záření - ( stejná nebo větší než záření budící

Vzorce:

  - světelný tok : ( = (*I [lm] – reakce zraku na dopadající zářivý tok

  - svítivost :  [cd] - prostorová hustota světelného toku

  - osvětlenost :   [lx] - plošná hodnota dopadajícího světelného toku

  - jas :  [cd/m2] – plošná a prostorová hustota světelného toku

  - světlení :  [lm/m2] - plošná hustota vyzařovaného světelného toku

-	měrný výkon :  [lm/W]

  - absolutní a poměrná spektrální citlivost :  [lm/W],   [-]            –         Km = 685 lm/W ,  (m = 555nm

  - světelná účinnost : -

  - střední válcová osvětlenost :  - přijímací fce Ec :

  - střední polokulová osvětlenost :   -  přijímací fce E2( :

  - střední poloválcová osvětlenost :   -  přijímací fce Ecn :

  - střední kulová osvětlenost :   -  přijímací fce E4( :

  - E vodorovné srovnávací roviny :   - přijímací fce :

  - rovnoměrnost osvětlení : den (  , noc (

  - udržovací činitel : Z = Zz * Zfz * Zs * Zp        - Zz = stárnutí, Zfz = vyhořívání, Zs = znečištění a stárnutí svítidel, Zp = znečištění ploch

  - Stephan – Boltzmanův zákon :

  - Planckův zákon : 		M( - přirozené vnímání barev

  - Wienův zákon :

  - Kirchhofův zákon : AČT – maximální emisivita  záření při určité teplotě

  - ( = činitel odrazu

  - ( = činitel prostupu

  - ( = činitel pohlecení

  - , ,  ,

  - dělení svítidel : a)	dle SZ

b)	dle oblastí použití 	- venkovní

- vnitřní

c)	dle upevnění a montáže 	- stacionární

- nestacionární

d)	dle krytí živých částí a ochr. před nebezpečným dotykem

e)	dle prostorového rozložení ( - přímé

- převážně přímé

- smíšené

- převážně nepřímé

- nepřímé

( energetická náročnost	(stínivost 	( možnost vzniku oslnění