Ocelová lana a práce s nimi
Speciální lanové překážky
14. - 16.9.2018
Žabák

---
Co nás čeká
Co nás čeká
Co už víme z dřívějška (parametry)
Normy, typy a značení ocelových lan
Svorky a jejich zakládání
Vhodné podložení
Vhodné kladky na lanovky, rozdíly mezi nimi
Zajímavosti (když zbyde čas)
Praxe
Upevnit lano na strom
Vyzkoušet si dopnutí

---
Ocelová lana (ze skript víte)
Ocelová lana (ze skript víte)
Pro skautské aktivity nejsou ocelová lana příliš použitelná, ale setkáváme se s nimi v lanových centrech.
Při správném použití zaručují vysokou spolehlivost, nemění svou délku, na překážkách mohou být instalována i několik let, ale jsou těžká, reznou, obtížně se s nimi manipuluje a natržené části jednotlivých drátů mohou způsobit zranění. Pozinkovaná ocelová lana jsou navíc odolná vůči okolním vlivům.
Jsou vhodná zejména pro lanovky, případně jiné dlouhé překážky. Ke spojení se používají svorky, v počtu min. (2) ks na spoj s jednou pojistnou matkou navíc na každém závitu, nikdy ne uzly.
[Speaker Notes: tady opatrně na 2 ks svorek! (realizace offpark 2009 Sušice, …, asi ještě nebyly přeložený normy ČSN EN 15567-1) https://www.spevacek.cz/detail-reference/instalace-drevenych-talanu - rozumně vypadá i norma dle tvorby ok, 10mm => 4svorky]

---
Ocelová lana (ze skript víte)
Ocelová lana (ze skript víte)
Přibližná nosnost šestipramenných ocelových lan (záleží na výrobci)
cca dvojnásobná nosnost ocelových lan oproti syntetickým
Průměr lana (mm)	6	7	8	9	10
Nosnost (kN)	20,0	26,0	33,0	40,0	50,0

---
Ocelová lana (ze skript víte)
Ocelová lana (ze skript víte)
Přibližná nosnost šestipramenných ocelových lan (záleží na výrobci)
cca dvojnásobná nosnost ocelových lan oproti syntetickým
Průměr lana (mm)	6	7	8	9	10
Nosnost (kN)	20,0	26,0	33,0	40,0	50,0

---
Jiná lana (ze skript víte)
Jiná lana (ze skript víte)
Přibližná tabulka nosnosti pro jiné materiály
(orientační hodnoty – dívejte se do certifikační kartičky konkrétního lana)
Max. nosnost (kN) u:	Průměr lana (mm)
	6	9	12	18	25
Sisal, koir	2,5	5,5	11	22	36,5
Polypropylen	3	7	13,5	27,5	47
Dacron	5,5	11,5	28	56	97
PA (silon, nylon)	9	21	36	75	130

---
Značení lan
Značení lan
- ČSN EN 12 385
- Ø 18 6x36WS – FC 1770 B sZ ČSN EN 12385
  - průměr lana
    - konstrukce lana
      - konstrukce duše
        - třída pevnosti
          - povrchová úprava drátu
            - typ a směr vinutí
              - označení normy

---
Průměr lana
Průměr lana
Měříme vnější průměr
(kružnice opsaná)
Průměr lana se měří na přímé části lana, bez zatížení (nebo max. do 5% F min),
Místa měření musí být od sebe vzdálena minimálně 1 m (na každém místě musí být prováděna dvě měření na sebe kolmá (viz ČSN EN 12 385)).

---
Konstrukce lana
Konstrukce lana
Symbol	Typ vinutí	Typ konstrukce
Bez symbolu	Jednovrstvé vinutí
S	Souběžné vinutí	Seal
W
F
WS	Kombinované souběžné vinutí
M	Křížové vinutí
N	Smíšené vinutí

---
Konstrukce lana
Konstrukce lana

---
Konstrukce duše
Konstrukce duše

---
Třída pevnosti, povrchová úprava drátu
Třída pevnosti, povrchová úprava drátu
Třída pevnosti – identifikuje sílu nutnou k přetržení lana. 1570 / 1770 / 1960 MPa
Označení	Povrchová úprava drátů
U	Holé - bez povlaku
B	Pozinkované

---
Typ a směr vinutí
Typ a směr vinutí
První písmeno označuje směr drátů v prameni a druhé písmeno označuje směr pramenů v laně.

---
Typy lan
Typy lan

---
Jednopramenná lana
Jednopramenná lana
Jsou složená z jednoho pramene.
Používají se jako výplň lan (jádro), nosné lana a bovdeny.

---
Šestipramenná lana
Šestipramenná lana
Jsou vinutá klasickým způsobem.
Obsahují malý počet hrubších drátů stejného průřezu.
Mají nižší ohebnost, ale dobrou odolnost vůči oděru a jednoduchou levnou výrobu.

---
Lana typu Seal
Lana typu Seal
Jsou lana vinutá souběžným způsobem.
Každý pramen má vnější vrstvu drátů větších průměrů.
Jsou tak odolnější proti oděru oproti běžným typům lan.
Lana mají menší ohebnost, ale velmi dobře snášejí rázové zatížení.
Ohebnost se u některých typů vylepšuje dráty menších průměrů umístěných v první a druhé vrstvě.

---
Lana typu Seal Warrington
Lana typu Seal Warrington
Jsou lana vinutá souběžným způsobem.
Kombinují přednosti lan typu Seal a Warrington. Lano typu Seal Warrington obsahuje dráty většího průřezu ve vnější vrstvě, čímž je zlepšena odolnost proti oděru (výhoda lan typu Seal) a zároveň jednotlivé vrstvy obsahují dráty střídavě s větším a menším průměrem, čímž je dosaženo lepšího využití průřezu lana (výhoda lan typu Warrington).
Díky drátům s menším průřezem je zajištěna dostatečná ohebnost i při poměrně malém počtu drátů.

---
Lana typu Herkules
Lana typu Herkules
Jsou vícepramenná lana vinutá klasickým způsobem s větším počtem drátů ve více pramenech.
Lana jsou značně ohebná a prakticky se nekroutí.

---
Ztvárněná lana
Ztvárněná lana
Jsou lana, které jsou vystaveny ztvárňovacímu procesu, takovému jako je protahování, válcování nebo pěchování.
Tímto speciálním výrobním postupem je dosažena vyšší odolnost vůči opotřebení.
Lana snesou velké zatížení, jsou spolehlivá a mají vysokou životnost.

---
Lana potažená PVC
Lana potažená PVC
Jsou pozinkované ocelové lana s obalem z PVC, který slouží jako ochrana před působením vnějších vlivů a zároveň je chráněn materiál před proříznutím lanem

---
Manipulace s lany, skladování
Manipulace s lany, skladování
Vždy skladovat v suchu
Doporučené způsoby odvíjení
Při odvíjení pozor na kroucení lana

---
Průměr ohybu
Průměr ohybu
Průměr ohybu by měl být minimálně dvojnásobek průměru lana

---
Kdy lana vyřadit
Kdy lana vyřadit

---
Normy pro lanová centra
Normy pro lanová centra
EN 1557-1 - stálé lanové centrum - zařízení instalované na témže místě po dobu více než 7 dní
Na nás se nevztahuje, je přísnější, rozhodně tím nic nezkazíme. Kapitola 4.2.4 je o ocelových drátěných lanech
Pro bezpečnostní lana se musí použít pouze ocelová drátěná lana pozinkovaná nebo ocelová drátěná lana z korozivzdorné oceli. Vhodná mohou také být ocelová drátěná lana se syntetickým jádrem.
Pro kritická užití se nesmějí použít ocelová drátěná lana s jádrem z přírodních vláken.
Drátěná lana opatřená povlakem z plastů se nesmějí použít pro lana na sjíždění.

---
Jaké lano?
Jaké lano?
Za standardní ocelové lano vyhovující všem bezpečnostním předpisům se může považovat již lano o průměru 8 mm (je tvořeno sedmi snopci, přičemž každý snopec je spleten z devatenácti ocelových drátků), zahraniční normy doporučují lana o průměru 10 mm. (Neuman, 1999).
Průměr ocelového / lana (mm)	Označení lana	Minimální síla při / přetržení (kN)	Nosnost (kN)
6	6x19M–FC	19,6	25,36
8	6x19M–FC	34,77	39,61
10	6x37M–FC	52,2	62,5

---
Jaké lano?
Jaké lano?
rozdíl mezi ocelovými lany průměru 8 mm a 10 mm je v nosnosti přibližně 23 kN, což znamená 2300 kg, a v minimální síle při přetržení skoro 18 kN.Při výběru vhodného lana lze obecně říci, že lano průměru 8 mm je dostatečné a lepší při manipulaci, v neposlední řadě je skoro dvakrát levnější, nicméně osobně bych doporučoval ocelové lano průměru 10 mm, obzvláště na lana pochozí, protože vzhledem k průměru jsou pohodlnější při překonávání překážky. Všechny lana musejí splňovat normu ČSN 02 4324 Ocelová lana. Ocelová lana šestipramenná. Podle ACCT(1998) by všechna lana měla mít minimální pevnost 11 500 liber (5216 kg).
// Bakalářská práce Matěj Laža - Lanový park – návrh projektu a realizace (srpen 2009)

---
Lano podkládáme špalíky
Lano podkládáme špalíky
Prkýnka
“Půlšpalíky” / “Žebříček”
Tak aby se lano nedotýkalo kůry
Zářezy jsou čistě praktická záležitost :)
Varianta lino + silný koberec (ne lanovky)

---
Příklady špalíků
Příklady špalíků

---
Vhodná svorka
Vhodná svorka
Splňující normu EN 13411-5
Lanová svorka DIN EN 13411-5 (DIN 1142) slouží pro vytvoření oka na ocelovém lanu. Při použití této lanové svorky se únosnost lana sníží o 30%. (kvalitnější a pevnější svorka, než je svorka DIN 741)
Doporučuje se používat alespoň 3 svorky. Přesný počet svěrek záleží na průměru lana.
5mm ~ 3 svorky	6,5mm - 19mm ~ 4 svorky	22mm - 40mm ~ 5 svorek
[Speaker Notes: http://www.lana-retezy.cz/svorka-13411 http://www.metal-trade.cz/cs/eshop/item/118-svorka-lanova-din-1142]

---
Vysokopevnostní svorky
Vysokopevnostní svorky
Svorka lanová vysokopevnostní G450 (lanová svěrka)
lanová svorka s kovanou základnou určená pro nejpevnější lanové spoje a výrobu lanových ok
Pevnost spoje 90 - 100% nominální pevnosti ocelových lan standardních konstrukcí (6x7, 6x19).
Pro naše účely zbytečné, …, stojí cca dvojnásobek, tj. 22 Kč ( v průměru 10)
[Speaker Notes: http://www.metal-trade.cz/cs/eshop/item/119-svorka-lanova-vysokopevnostni-g450]

---
Správné založení svorky
Správné založení svorky
Vždy zakládáme svorky, aby pevný (zatížený) konec lana byl na stejné straně svorek, jako jsou matky.

---
Lineární spojení
Lineární spojení
[Speaker Notes: Jestliže je nutné použít na lineární spojení dvou oddělených ukončení lan svorky, jsou na obrázku 3 znázorněny příklady vhodných lineárních spojení.]

---
Tvorba oka
Tvorba oka
Nejprve se upevňuje lanová svorka, která je nejblíže konci lana - nejdále od oka nebo očnice. Matky svorky se umísťují na stranu, kde lano pokračuje - nekončí (na obrázku - matky směrem dolů), na končící stranu lana se umísťuje vždy můstek svorky.
Druhá svorka se připevňuje k očnici nebo oku - na druhou stranu od první svorky.
Zbývající svorky (1 - 4 ks, záleží na průměru lana) se umísťují mezi předcházející dvě.
Vzdálenost mezi jednotlivými svorkami by měla být 1,5 - 3 násobek boční šíře svorky (mezi svorky by se Vám tedy mělo vejít 1,5 - 3 svorky).

---
Spojení lan okami
Spojení lan okami

---
Vhodný úhel zakončení
Vhodný úhel zakončení
Ukončení musí brát ohled na vliv úhlu smyčky. Doporučuje se úhel α ≤ 60° (viz obrázek např. kolem stromů a sloupů).
[Speaker Notes: Jestliže se použijí úhly α > 60°, musí se přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo radiálnímu zatížení ukončení lana. (EN 15567-1) Jestliže je úhel α > 120°, se musí dbát zejména na to, aby pevnost lana byla dostačující.]

---
Volba stromu
Volba stromu
Lépe 30cm v místě kde jej vážeme (podobně jako na statická lana).
Oproti statice nepruží, většinou stačí dotáhnout rukou (zejm. ve výškách).
Při volbě stromu pro lanovky brát v potaz i podloží / kořenový systém.
U lanovek působí velké síly, …, “čím níž - tím líp”.
(F1 = F2 > Fv/2 = F1.cos(α/2) > Fv = 2 * F1 * cos(α/2))
viz skripta na Vysoká lana

---
Lanová svorka
Lanová svorka
čelisti jsou plně kované, kalené a jsou opatřeny rýhováním
- pro lepší uchopení ocel. lana povrchová úprava: pozink.
[Speaker Notes: https://www.techlan.cz/napinaci-zabka-pro-ocelove-lana-typ-kl]

---
Napínací žabka
Napínací žabka
Lanová svěrka LITTLE MULLE®
Tažná síla 2 000 – 5 000 daN

---
Pákový lanový tahač 4t
Pákový lanový tahač 4t
Kladkostroj vyprošťovací
Hubcuk / Hupcuk

---
Dotahování lana
Dotahování lana
2 otáčky
Nebývá třeba dotahovat, ale pokud nestačí rukou / svorkami při uvazování
Přes svorku a smyci (nejlevnější), funkční + finta s tesařským kladivem
lanový napínák (napínací žabka,
ráčna
hubcuk

---
Kladky
Kladky
Singing Rock Tandem (á 1300,-)
- max. 10 kN, 25 kN
- životnost max. 15 let od vyrobení
- max. 10 let provozu
- max. 20 m/s
- pouze nylonové lano max. průměr 12 mm

---
Kladky TANDEM
Kladky TANDEM
- průměr ocelového lana 9 – 12mm (lano 9 – 13mm)
- max. pracovní zatížení 10 kN, max. tah 24 kN
TANDEM CABLE (á 1275,-)
- žlutá (max. rychlost 10 m/s)
- účinnost 71% (stejná jako TANDEM na lana – červená)
TANDEM SPEED (á 1540)
šedá (max. rychlost 20 m/s), účinnost 95%

---
Petzl TRAC
Petzl TRAC
- lano o průměru 9-13mm (ocelové kruhového průřezu)
- max. pevnost v tahu 20kN, maximální pracovní zatížení 1,4 kN
- maximální rychlost 20 m/s = 72 km /h :)
- Při instalaci přelanění nezapomeňte nejprve provést zkoušku nastavení (napnutí, sklon, atd.) s různými zátěžemi, abyste si ověřili slučitelnost kladky s vaším přelaněním.
- Kuličková ložiska u kladky TRAC umožňují dosažení vyšších rychlostí než u kladky TRAC PLUS.
- Přelanění nastavené na kladku TRAC PLUS nesmí být používané s kladkami TRAC (nebo TANDEM SPEED).

---
Petzl TRAC vs TRAC plus
Petzl TRAC vs TRAC plus
TRAC
- Kladka TRAC pro standardní přelanění.
- jednořadá kuličková ložiska (rychlejší, menší sklon)
- á 2400 Kč
TRAC PLUS
- Kladka TRAC PLUS pro dlouhá přelanění.
- dvouřadá kuličková ložiska
- oranžová (oproti šedé TRAC / SPEED)
- á 2800 Kd

---
Lanovky - pádový koeficient
Lanovky - pádový koeficient

---
Zajímavosti (když zbyde čas)
Zajímavosti (když zbyde čas)
Videa z lanovek - zajímavá plošina na sestup (What It's Like To Ride The World's Fastest Zip Line!)
akt pěkný sestup z lanovky a brždění :)

---
Sušice - Fuferna 2008-2009
Sušice - Fuferna 2008-2009
https://www.spevacek.cz/detail-reference/instalace-drevenych-talanu
Instalace dřevěných talanů a nosných a jistících ocelových lan v lanovém centru Sušice - Fuferna 2008-2009
V celém lanovém centru je umístěno 27 talanů. Převážná většina má plošný rozměr 130x130 cm, fošny 30mm
6,5m3 dřeva
850m ocelového lana o průřezu 10mm
pravidelné revize
[Speaker Notes: Text z webu: Jednou z hlavních podmínek investora i majitele pozemku při budování lanového centra byla ohleduplnost a šetrnost vůči stromům na nichž jsou nosné konstrukce instalovány. Za tímto účelem byla použita originální technologie upevnění talanů (dřevěných plošin) i zavěšení ocelových lan ke stromům. V celém areálu nebyl použit žádný hřeb či vrut do těla stromu. Vlastní konstrukce drží na stromech třecí silou, případně stiskem. Dřevěné talany: (název těchto horizontálních dřevěných plošin umístěných ve výšce na kmenech stromů byl inspirován dílem J.R.R. Tolkiena). Nosnou konstrukci tvoří šest nosných trámků umístěných do kříže kolem kmene. Trámky jsou spojeny závitovými tyčemi M14, které se nedotýkají stromů. Mezi vlastním trámkem a borkou stromu je vložena speciální pryžová podložka, zajišťující "měkké" dosednutí trámku na kmen. V některých případech bylo nutno trámky vytvarovat a přizpůsobit růstovým nerovnostem kmene, případně doplnit lipovými klínky. Dotyk konstrukce s kmenem je takřka bodový - ve čtyřech malých ploškách - tedy většina obvodu kmene v místě instalace zůstává volná. Tato konstrukce je kryta pochůznou broušenou plochou z dřevěných fošen tl.30 mm. Všechny hrany a rohy jsou mírně zabroušeny z důvodu bezpečnosti. Tato technologie umožňuje v budoucích letech přizpůsobení konstrukce talanu přírůstovým změnám kmenů. V celém lanovém centru je umístěno 27 talanů. Převážná většina má plošný rozměr 130x130 cm. Některé plošiny jsou zvětšeny na rozměr 150x150 a 200x200 cm. Nadstandartní je plošina nástupní a dřevěný můstek ve středu areálu. Ty propojují vždy dva sousední stromy. Bylo spotřebováno cca 6,5 m3 smrkového a borového řeziva. Nosnost talanů činí 160 kg - tedy dvě osoby. U nástupní plošiny je nosnost 480 kg - tedy 6 osob. Ocelová lana: Ocelová lana nosná a jistící o průřezu 10 mm jsou připevněna ke kmeni speciálními vrtanými podkladkami. Tato technologie je zcela originální, v jiných lanových centrech v Čechách dosud nepoužitá. Díky jednomu až třem otvorům v jednom podkladu nemohou lana sklouznout, vymezují mezeru mezi lanem a borkou, dostatečně roznášejí tlak lana do plochy a snižují jej na minimum. Díky schopnosti otáčet se kolem osy lana podklady vhodně "kopírují" tvarové nerovnosti kmene. Každý spoj ocelových lan zajišťují vždy dvě lanové svorky č.10. Na celé lanové centrum bylo použito zhruba 850 m ocelového lana. Lanové konstrukce budou v pravidelných intervalech kontrolovány příslušným revizním technikem.]

---
Zaplétání lan do lanovky na Černé hoře
Zaplétání lan do lanovky na Černé hoře
https://hradec.idnes.cz/zapletani-lan-pri-stavbe-lanovky-na-cerne-hore-f4o-/hradec-zpravy.aspx?c=A150921_145421_hradec-zpravy_pos
spoj na délce 1200x průměr lana
3 prameny se vypletou a 3 zapletou (v polovině), 6 pramenů, z 25 drátů, kladiva s měděnými hlavami, metr lana váží téměř 7kg (celé jej pletou týden)
v místě spoje max o 3mm širší lano; životnost 20-30 let, pozinkované lano
video: ▶ Ocelový had se nepřetrhne, říká zaplétač nové lanovky na Č.mp4

---
Zdroje
Zdroje
www.lana-retezy.cz/download.php?group=stranky3_soubory&id=12
http://www.lana-retezy.cz/nosnosti-ocelova-lana
https://www.spevacek.cz/detail-reference/instalace-drevenych-talanu
ČSN EN 15567-1
Bakalářská práce Matěj Laža - Lanový park – návrh projektu a realizace (srpen 2009)
Milan Žižka – Mech