Projekt připojení ulice Zborovská

AP Zborovská 4

Motivace: 
Jedná se o připojení 2lidí pomocí ethernetu a vybudování nového přístupového bodu pro  ulici Samaritská a Zborovská – dojde k pokrytí míst, která jsou pokrytá pouze dlouhými spoji (přes 700m).

Do budoucna počítám s prokabelováním části ulice Zborovská, kde jsou stávající uživatelé, jde o řadu domů za sebou. Ap bude umístěno v Zborovské 4, kde jsou 2 zájemci. Páteř 5GHz bude vedena z routeru Habrová 10. Dále budou připojeni uživatelé ze Samaritské, kde se nachází 4 novích zájemci na wifi. Tedy bude hned připojeno 6 uživatelů.Očekávám další zájemce vzhledem k tomu, že jediná konkurence operuje pouze na 2.4 GHz.

Puvodne mnel byt i lan, ale dům vedel budouciho routeru je momentalne v prodeji.

• Router bude umístěné na střeše  domu v ulici Zborovská 4. 
• Páteř bude vedena z routeru Habrová 10 v pásmu 5 Ghz.
• Bude zde umístěna sektorová anténa 5 GHz a příprava na lan.

• Bude tedy připojeno 6 nových zájemců a přetočení 1 stávajícího uživatel. 
• Na střechu bude smlouva 
• Zodpovídají a realizuje : Kutus, Agbar

• Mapa

Potřebný HW:

1xMikrotik RB433 AH									2800,-

2xAlfa AWPCI085s Atheros miniPCI AR5414					900,-
1xCM9											550,- 
2xAnténa směrová 5GHz 24dbi							2600,-

1xAnténa sektorová OEM								1300,-
3 x OEM - Pigtail U-FL - RSMA (I-PAX - RSMA) 				135,- 
1xCase na router 		 								350,-  
1x Zdroj 18V pro RouterBOARD 							350,-
1xMontážní materiál, UTP, RJ45, průchodky 					200,- 
1x Výložník na stožár									250,- 
3x VF konektor N male pozlacený na H155, RF240 				128,- 
3x VF konektor RSMA male pozlacený na H155, RF240 			90,-

10 m Kabel rf240 5GHz								300,-

1xPOE											95,-

Zásuvka a elektrika									500,-
Rezerva 											350,- 

Cena celkem

10000,-
Práce (Instalace AP, zaměření, smlouva,pigtaily) 			2000,- 
Investice celkem 									12000,-