1	Historie	2

2	Princip Stirlingova motoru	3

2.1	Typy Stirlingových motorů, Schmidtova teorie	4

2.1.1	Alpha type Stirling	5

2.1.2	Beta type Stirling	6

2.1.3	Gamma type Stirling	7

2.1.4	Získaná energie, výkon a účinnost podle Schmidtovy teorie	8

3	Projekty	9

3.1	Biomass CHP plant Oberlech, Austria	9

3.2	DISTAL I., II. a EURODish	11

3.3	SES Inc., Southern California Edison	12

4	Přehled současných technologií podle výrobců	13

4.1	Stirling Energy Systems Inc. (SES)	13

4.2	SOLO Kleinmotoren GmbH	14

4.2.1	Kogenerační jednotka SOLO Stirling 161	14

4.2.2	Chladící jednotka SOLO Stirling	14

4.2.3	Solar SOLO Stirling 161	15

4.3	BG Group Microgen	16

4.4	Enatec micro-CHP	17

4.5	Whisper Tech	17

4.5.1	AC WhisperGen microCHP	17

4.5.2	DC WhisperGen	18

5	Literatura	20

6	Odkazy	20

# Historie

Tepelný stroj, který v roce 1816, tedy v době bouřlivého vývoje parního stroje, patentoval technicky založený skotský pastor Robert Stirling. V té době byl Stirlingův motor, pracující bez kotle a velmi tiše, vyhovující především pro malé jednotky, po kterých byla velká poptávka. Po vynálezu elektromotoru a lehkého spalovacího motoru, nemohl teprve se vyvíjející Stirlingův motor konkurovat.

Krátce před druhou světovou válkou projevila zájem o Stirlingův motor holandská firma Philips, která hledala pro své bezdrátové vysílací stanice malý generátor, který by nerušil vysílání zapalováním motoru. Zdokonalením konstrukce Stirlingova motoru byl vyvinut malý přenosný agregát, pro jehož pohon sloužilo jakékoli palivo. Vybombardování celého závodu během 2. světové války vývoj zastavilo. Firma Philips při experimentech zjistila, že spojení Stirlingova motoru poháněného jiným strojem, lze využít jako chladícího zařízení, schopného dosáhnout zkapalnění kyslíku i dusíku.

# Princip Stirlingova motoru

Stirlingův motor pracuje na základním principu roztažnosti plynů. Na obrázku je znázorněno nejjednoduší uspořádání Stirlingova motoru, tvořené utěsněným systémem s dvěma válci (expanzní (horký) a kompresní (studený)) naplněným pracovním plynem (dříve vzduch, nyní helium, vodík).

1-2 ... Stlačený pracovní plyn je ohříván a expanduje, tlačí kompresní píst dolů. Část takto vzniklé energie se spotřebuje na přetlačení plynu do kompresního válce (2-3)

2-3 ... Pracovní plyn prochází přes regenerátor, kde je uchována velká část jeho tepla, a chladič, chlazený převážně vodou, kde je dále ochlazován.

3-4 ... Díky setrvačnosti hřídele, začne kompresní píst stlačovat pracovní plyn při nízké teplotě.

4-1 ... V další fázi je pracovní plyn přetlačován do expanzního válce a znovu prochází přes regenerátor, kde odebírá teplo, které zde odevzdal ve fázi 2-3.

Celkově dodá expanze pracovního plynu v expanzním vláci mnohem více energie, než je potřeba pro následnou kompresi, tento přebytek energie pak umožňuje pohánět generátor spojený s hřídelí Stirlingova motoru.

Vzhledem k tomu, že je potřeba pracovní plyn ochlazovat, jeví se Stirlingovy motory jako nevhodnější pro decentralizované kogenerační jednotky pro výrobu el.energie a tepla.

## Typy Stirlingových motorů, Schmidtova teorie

Schmidtova teorie je jednou z izotermických výpočtových metod pro Stirlingovy motory. Tato jednoduchá a užitečná metoda pro vývoj motorů je založena na izotermické expanzi a kompresi ideálního plynu.

Při známém objemu motoru, množství pracovního plynu a jeho teploty, lze dopočíst tlak podle následující rovnice pro ideální plyn: PV = mRT, za následujících předpokladů:

- nedochází ke ztrátě tlaku v tepelném výměníku a vnitřní tlak plynu je v celém objemu konstantní

- expanzní a kompresní proces probíhá izotermicky

- pracovní plyn se chová jako ideální plyn

- dokonalá regenerace pracovního plynu

- expanzní „mrtvý objem“ (dead space) udržuje expanzní teplotu plynu (TE) a kompresní „mrtvý objem“ (dead space) udržuje kompresní teplotu plytu (TC) v průběhu pracovního cyklu

- teplota plynu v regenerátoru je průměr expanzní (TE) a kompresní (TC) teploty plynu

- expanzní objem (VE) a kompresní objem (VC) se mění podle sinusovky

### Alpha type Stirling

Alfa typ Stirlingova motoru se skládá ze dvou oddělených silových pístů, jeden „horký“ a druhý „studený“. Horký píst je umístěn za vysokoteplotním výměníkem a studený za nízkoteplotním. Tento typ motoru má velmi příznivý poměr výkon/hlučnost, ale určité technické problémy jsou spojeny s obvykle vysokou teplotou „horkého“ pístu a jeho těsnění. Je potřeba používat speciální materiály, odolné extrémně vysokým teplotám.

Objemy expanzního a kompresního válce jsou předem definovány. Okamžité objemy jsou popsány pomocí úhlu hřídele (x). Úhel hřídele je definován jako x=0 pokud expanzní píst je v poloze horní úvratě (top dead point). Okamžitý expanzní objem (VE) a kompresní objem (VC) vyjadřují následující rovnice rovnice:

,

Dále celkový objem je vyjádřen jako:

Za předpokladů (a), (b) a (c), celkové množství plynu (m) v motoru je definováno podle tlaku P, teploty T, jednotlivých objemů V a plynové konstanty R:

Toto jsou základní rovnice, ze kterých vychází další rovnice pro určení minimálního a maximálního tlaku a další vztahy potřebné pro konstrukci P-V diagramu. (viz Schmidtova teorie).

### Beta type Stirling

Beta typ Stirlingova motoru má jeden silový píst souose uspořádaný spolu s přetlačným pístem. Přetlačný píst nečerpá žádnou sílu z expandujícího plynu, slouží pouze k přetlačování plynu z horkého výměníku do studeného výměníku tepla. Tento typ motoru nevyžaduje pohyblivé těsnění v horké části motoru a díky přesahu v pohybu pístů umožňuje dosáhnout vysokého stupně stlačení plynu.

Podobně jako v předchozím, jsou okamžitý expanzní objem (VE) a kompresní objem (VC) popsány rovnicemi:

Kde „přesahový objem“ (overlap volume) VB lze vyjádřit takto:

,

kde dx je fázový úhel mezi silovým (power piston) a přetlačným pístem (displacer piston).

Celkový okamžitý objem je opět součtem jednotlivých (expanzní, kompresní, regenerátoru):

Tlak motoru, střední (mean), minimální a maximální vyjadřuje následující vztah:

Podrobnější popis koeficientů uvádí  Schmidtova teorie pro Beta Type Stirling Engine.

### Gamma type Stirling

Podobný typu beta, ale silový píst není souosý s přetlačným. Toto uspořádání dosahuje menšího kompresního poměru, ale je jednodušší po mechanické stránce a proto často používán pro více-válcové Stirlingovy stroje.

Podobně jako v předchozích typech, Gamma typ Stirlingova motoru popisují vztahy pro okamžitý expanzní objem (VE) a kompresní objem (VC), dx opět vyjadřuje fázový úhel mezi silovým (power piston) a přetlačným pístem (displacer piston):

Okamžitý celkový objem je stejně opět součtem dílčích:

Potom tlak motoru, střední (mean), minimální a maximální je vyjádřen jako:

Podrobnější popis koeficientů uvádí  Schmidtova teorie pro Gamma Type Stirling Engine.

### Získaná energie, výkon a účinnost podle Schmidtovy teorie

Získanou energii (plocha P-V diagramu) v expanzní a kompresní části Stirlingova motoru lze analyticky určit z předchozích vztahů a definovaných koeficientů (viz. Schmidtova teorie):

Získaná energie za jeden pracovní cyklus je potom součtem dílčích

Získaný expanzní, kompresní a celkový výkon je potom definován jako:

, , ,

kde n vyjadřuje otáčky za sekundu (rps, Hz).

Tepelná účinnost motoru (e) je vyjádřena jako podíl expanzní energie (WE), která představuje teplo dodané motoru, a kompresní energie (WC) vyjadřující odevzdané teplo chladící vodě či vzduchu.

Tato účinnost je rovná Carnotovu cyklu, který je nejúčinnějším pro tepelné motory.

# Projekty

## Biomass CHP plant Oberlech, Austria

Projekt společností Austrian Bioenergy Centre GmbH, Technical University of Denmark, MAWERA Holzfeuerungsananlagen GesmbH a BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH, na realizaci výrobny pro spalování biomasy s využitím technologie Stirlingových motorů. Jmenovitá tepelný výkon zařízení 350 kW (kotel na biomasu s vysokotlakým ohřevem vody) a dále menovitý elektrický výkon (generátor poháněný čtyřválcovým Stirlingovým motorem) 35 kW. Tento projekt byl odstartován na přelomu let 2002/2003.

Stirlingův motor použitý v tomto projektu má čtyři válce vzájemně propojené umístěné ve čtverci. Pracovním plynem je Helium při maximálním středním tlaku 4,5 MPa. Každý válec motoru má svůj tepelný výměník navržený jako panel obsahující čtvercovou spalovací komoru která předává teplo přímo sáláním.Teplota horkého tepelného výměníku je 750°C. Motor o hmotnosti je hermeticky uzavřen, spojen s asynchronním generátorem, který slouží také jako rozběhový motor, 6ti pólům generátoru odpovídá přibližně 1000ot/min.

Principelní schéma kogenerační výrobny s využitím Stirlingových motorů znázorňuje tento obrázek:

Na dalším obrázku je znázorněno využití primární energie získané spalováním biomasy v tomto zařízení:

Následující tabulka znázorňuje výsledky testovacího provozu zařízení v porovnání s předpokládanými hodnotami:

Podrobnější informace udává zpráva:

Operating experiences with a small-scale CHP pilot plant based on a 35kWel hermetic four cylinder Stirling engine for biomass fuels

## DISTAL I., II. a EURODish

V rámci evropského projektu DISTAL I., který byl zahájen v roce 1992, byly v evropském testovacím středisku pro solární energii Palataforma Solar de Almería instalovány celkem 3 parabolické koncentrátory o průměru 7,5m zajišťující 40kW tepelné energie v jejich ohnisku, kde jsou umístěny jednotky SOLO V160 9kW se Stirlingovým motorem. Koncetrátory byly vyrobeny technologií napjaté reflexní membrány, jejíž parabolický tvar zajišťuje malá vakuová pumpa. Odrazová schopnost těchto koncetrátorů je 94% a koncetrují sluneční záření do ohniskové vzdálenosti 4,5. Samozřejmostí je natáčení koncetrátoru podle polohy slunce. V roce 2000 byly 2 jednotky DISTAL I. demontovány a nahrazeny třetí generací jednotek EURODish.

DISTAL II byl prvním pokusem o systém s lepším tvarem a příznivější cenou za kW vyrobené energie. Tři nové membránové koncentrátory byly instalovány a spuštěny do provozuv letech 1996 a 1997. Jejich mírně vetší průměr 8,5m dodává Stirlingovo motoru, 10kW SOLO 161,  50kW tepelné energie do ohniskové vzdálenosti 4,1m.

Posledním pokusem zefektivnění této technologie po ekonomiské stránce je Španělsko-Německý projekt EURODish. V rámci projektu byly navrženy a spuštěny 2 nové prototypy s následujícím cílem:

- snížení ceny komponentů využitím standartních průmyslových prvků

- vývoj nového systému koncetrátorů tvořeného kompozitními materiály a techniky jejich tvarování

- vylepšení Stirlingova motoru SOLO 161, specielně částí  v absorbční dutině

- vývoj a optimizace montážních procedur

- dálkové ovládání a monitoring přes WWW

## SES Inc., Southern California Edison

V srpnu 2005 byla uzavřena mezi společnostmi Southern California Edison a Stirling Energy Systems Inc. dohoda na výstavbu obrovské solární stanice s technologií Stirling Solar Dish v jižní Kalifornii s výrobní kapacitou 500MW. Projekt by měl být dokončen během příštích 20ti let.

V rámci tohoto projektu vybuduje SES Inc. nejprve 1MW testovací stanici, tvořenou 40 výrobními jednotkami o výkonu 25kW. Tato fáze by měla být dokončena v první čtvrtině roku 2007. Doposud SES Inc. provozuje a testuje celkem 6 prototypů Stirling Solar Dish v Sandia National Laboratories.

# Přehled současných technologií podle výrobců

## Stirling Energy Systems Inc. (SES)

Společnost Stirling Energy Systems Inc. vyvinula technologii pro výrobu elektrické energie na bázi Stirlingova motoru využívající solární energii, tzv. SES Dish Stirling system, která se skládá ze dvou hlavních komponentů: solárního koncentrátoru a výrobní jednotky (PCU – power conversion unit).

Velký parabolický solární koncentrátor tvořený ze 89 zrcadel je vybaven dvěma motory, které umožňují změnu azimutu a sklonu koncentrátoru, podle pohybu slunce během dne.

Výrobní jednotka (PCU – Power Conversion Unit), vyvinutá ve Švédsku společnostmi United Stirling, Kockums a Volvo, pracuje se 4-válcovým Stirlingovým motorem, pracovním plynem je vodík – maximální tlak 2900psi, poháněné písty jsou ve dvojici vzájemně posunuty o 90°. Toto uspořádání pohání generátor rychlostí 1800 ot/min. Výstupní napětí generátoru je 480V 60Hz a max. výkon 25kW.

## SOLO Kleinmotoren GmbH

Společnost SOLO se zabývá Stirlingovými motory od roku 1990. Zpočátku navrhla a vyrobila tři zkušební 9kW motory pro využití solární energie, které byly testovány evropském v testovacím středisku Palataforma Solar de Almería ve Španělsku.

V současnosti vyrábí jednotky SOLO Stirling 161 ve různých typech, pro využití solární energie, spalování biomasy a dále klasických paliv jako nafta, topný olej a zemní plyn.

### Kogenerační jednotka SOLO Stirling 161

Tato kogenerační jednotka může být upravena pro elektrický výkon 2kW – 26kW a tomu odpovídající tepelný výkon 8kW – 26kW. Nejčastějším energetickým zdrojem této jednotky je zemního plyn, ale stejně dobře může být využito odpadní teplo v průmyslu.

Parametry kogenerační jednotky SOLO Stirling 161:

Typ:				alfa typ, s válci do V

Objem válce:			160cm3

Pracovní plyn:			Hélium

Max. stř. prac. Tlak:		150 bar

Jmenovité otáčky:		1500 ot/m

Rozměry (v, š, d, hm):		980, 700, 1280 mm, 460kg

Elektrický výkon:			2 – 9,5 kW  (3 fáze, 400V, 50Hz)

Tepelný výkon:			8 – 26 kW

Elektrická účinnost:		22 – 24 %

Celková účinnost:		> 90 %

Teplota výstupní teplota chladiva:	65°C

Objem chladiva:				4,12 l

Rychlost proudění chlad.:		0,5 – 2 m3/h

Podrobnější data:   http://www.stirling-engine.de/engl/technischedaten.html

### Chladící jednotka SOLO Stirling

Ve spolupráci s institutem pro aplikovanou termodynamiku a vzduchotechniku Univerzity Essen, byl Stirlingův motor společnosti SOLO předělán na chladící zařízení, dosahující ochlazování až k teplotám blízkým -200°C.

Max. chladící výkon jednotky SOLO Stirling: ~4kW na -120°C / ~8kW na -50°C

### Solar SOLO Stirling 161

Jednotka se Stirlingovo motorem využívající pro ohřev pracovního plynu solární energii s těmito parametry:

Typ:				jednoakční, s válci uloženými do V s úhlem 90°

Objem:			160cm3

Celkový výkon:		9,8kW

Elektrický výkon:		9,2kW

Výstupní napětí:		400V, 50Hz, 3 fáze

Pracovní teplota plynu:	650°C

Pracovní plyn:			Helium

Tlak plynu:			20-150 bar

Concentrátor pro tuto výrobní jednotku má následující parametry:

Průměr:			8,5m

Plocha:			56,7m2

Ohnisková vzdálenost:	4,5m

Odrazovost:			94%

## BG Group Microgen

Společnost Microgen je částí skupiny GB Group je dalším výrobcem microCHP (combined heat and power) jednotek na bázi Stirlingova motoru. Jednotky jsou navrženy pro spalování zemního plynu. Elektrický výkon jednotek je 1,1kW a tepelný výkon v rozsahu 15kW až 36kW. U všech typů jednotek zaručuje výrobce regulaci tepelného výkonu až na 5kW.

Tyto jednotky jsou navržené pro použidí v domácnostech jako náhrada za klasické boilery, které svým tepelným výkonem plně nahradí a zároveň zajistí částečné pokrytí spotřeby elektrické energie. Cleková účinnost zařízení dosahuje přes 90% a to vede ve výsledku k výraznému snížení emisí oxidů uhlíku v přečtu na domácnost za 1 rok.

## Enatec micro-CHP

Dánská společnost ENATEC pracuje na vývoji micro-CHP jednotky na bázi Stirlingova motoru s elektrickým výkonem 1kW. V současnosti osadila několik domácností těmito jednotkami a testuje jejich provoz.

## Whisper Tech

Novozélandská firma Whisper Tech, založená v roce 1995, zabývá se vývojem a realizací AC Micro Combined Heat and Power (micro CHP) a DC Marine/Rempote Power system.

Společnost vyvinula dva kogenerační systémy pracující na principu Stirlingova motoru, AC WhisperGen a DC WhisperGen, které jsou určeny pro mezinárodní distribuci a vlastní několik patentů pro tyto systémy.

V současnosti jsou největším výrobcem malých kogeneračních jednotek pro domácí použití, o čemž svědčí smlouva mezi Whisper Tech a E.ON UK na dodávku 80tisíc jednotek AC WhisperGen pro následujících 5 let. Společnost E.ON UK začala nabízet svým plynofikovaným zákazníkům instalaci těchto kogeneračních jednotek, které zajistí vytápění, ohřev vody a výrobu elektřiny pro domácí spotřebu, s předpokládanou úsporou £150/rok a snížením emisí oxidů uhlíku v průměru o 1,5 tuny/rok, tedy o cca 20%.

### AC WhisperGen microCHP

Kogenerační jednotka pracující na bázi malého čtyrválcového Stirlingova motoru, určená pro ohřev vody a výrobu elektrické energie pomocí inovačního systému známého jako Wobble Yoke, tzn. „houpavá kotva“, která pohání generátor.

Jednotka o rozměrech podobných domácí myčce nádobí produkuje až 8kW tepelného výkonu a při max. 1,2kW elektrického výkonu s výstupním napětím 230V AC. Dodávku potřebného tepla pro Stirlingův motor zajišťuje jednobodový hořák, navržený specielně pro WhisperGen, který v různých modifikacích umožňuje použití různých paliv, jako jsou nafta, zemní plyn, LPG nebo petrolej.

### DC WhisperGen

Jednotka navržená jako generátor pro dobíjení baterií s vedlejší produkcí tepla pro použití v odlehlých či těžko přístupných domech, na lodích, nebo pro různá mobilní využití. Díky použití Stirlingova motoru je velkou předností těchto zařízení nízká hlučnost, nízká emise splodin a až 90% efektivita přeměny paliva na elektrickou a tepelnou energii.

Jednotka je určená pro spalovaní nafty a produkuje 800W elektrického výkonu a 5,5kW tepelného výkonu. Výstupní napětí je 12V nebo 24V.

# Literatura

[1]	Operating experiences with a small-scale CHP pilot plant based on a 35kWel hermetic four cylinder Stirling engine for biomass fuels

[2]	SOLO – Technical documentation

[3]	SOLO – Brief Information

[4]	SOLO – Stirling refrigeration technology

[5]	EuroDish – Stirling, System description

[6]	Microgen brochure

[7]	WhisperGen – AC product brochure

[8]	WhisperGen – DC product brochure

# Odkazy

[1]	Austrian Bioenergy Centre GmbH	www.bios-bioenergy.at

[2]	Technical University of Dnemark	www.dtu.dk

[3]	Bios BioenergieSysteme		www.bios-bioenergy.at

[4]	Palataforma Solar de Almería	www.psa.es

[5]	Stirling Energy Systems Inc.		www.stirlingenergy.com

[6]	Sandia National Laboratories		www.sandia.gov

[7]	SOLO Kleinmotoren GmbH		www.stirling-engine.de

[8]	Insitut fur Angewandte Termodynamik und Klimatechnik	www.atk.uni-essen.de

[9]	Whisper Tech				www.whispergen.com

[10]	E.ON UK				www.eon-uk.com

[11]	Mikrogen GB Group			www.microgen.com

[12]	COGEN Europe			www.cogen.org

[13]	EATechnology			www.eatechnology.com

[14]	Powergen E.ON			www.powergen.co.uk

[15]	http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/academic/indexe.htm

# Text boxes

Heat Power

Heat Power

Heat Power

Heat Power