# Měření E vnitřního prostoru

1) Úkol: 	a) Změřte E v zadaném prostoru v pravidelné síti měřených bodů ve 2                                                               srovnávacích rovinách

b) Vypočtěte Ep jako aritmetický průměr, plošnou integrací a porovnat obě                               metody

c) Součastně s E změřte U – korekce E, zářivka 1% U 	1,4 % z

d) Rozmístění kontrolních bodů spolu s E do půdorysu – izoluxy

e) Pomocí luxmetru změřte  ploch, prostoru, nábytku

- Postup měření:

Nejprve jsme načrtly v zadaném prostoru pravidelnou čtvercovou sít´, ve které jsme luxmetrem změřili hodnoty uvedené v tabulce. Dále jsme změřili síťové napětí a odraznost ploch, prostoru a nábytku.

- Naměřené hodnoty:

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 80 cm

| 50 | 60 | 75 | 88 | 92 | 90 | 88 | 80 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 77 | 95 | 105 | 115 | 115 | 111 | 100 | 85 |
| 75 | 95 | 115 | 135 | 145 | 140 | 148 | 120 | 105 |
| 85 | 110 | 140 | 160 | 170 | 160 | 170 | 145 | 120 |
| 95 | 120 | 158 | 180 | 192 | 185 | 185 | 160 | 130 |
| 100 | 130 | 160 | 185 | 196 | 187 | 185 | 162 | 135 |
| 95 | 128 | 150 | 178 | 185 | 180 | 170 | 150 | 130 |
| 90 | 110 | 136 | 152 | 160 | 152 | 145 | 135 | 115 |
| 75 | 95 | 112 | 122 | 130 | 122 | 115 | 115 | 95 |
| 60 | 80 | 90 | 95 | 105 | 95 | 95 | 95 | 85 |
| 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 75 | 75 | 75 | 65 |

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 120 cm

| 50 | 60 | 75 | 90 | 96 | 96 | 88 | 78 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 80 | 100 | 115 | 130 | 130 | 118 | 100 | 85 |
| 75 | 100 | 125 | 150 | 166 | 166 | 152 | 130 | 102 |
| 90 | 120 | 155 | 178 | 206 | 205 | 188 | 155 | 120 |
| 100 | 140 | 180 | 210 | 242 | 230 | 210 | 175 | 135 |
| 105 | 142 | 185 | 215 | 250 | 240 | 220 | 176 | 140 |
| 102 | 135 | 170 | 198 | 220 | 210 | 194 | 165 | 130 |
| 95 | 115 | 145 | 165 | 180 | 178 | 160 | 140 | 110 |
| 80 | 95 | 115 | 129 | 138 | 138 | 125 | 112 | 93 |
| 60 | 80 | 90 | 97 | 100 | 100 | 94 | 85 | 75 |
| 50 | 60 | 70 | 56 | 75 | 74 | 70 | 63 | 56 |

Výpčet Ep:

- plošnou integrací:

- aritmeticky:

4) Grafy: viz. příloha

Pomocí luxmetru jsme změřili odraz těchto ploch:

| Typ odrážené plochy | E1 - Luxmetr natočen od plochy | E2 - Luxmetr natočen k ploše |  = E2 / E1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Závěs | 80 lx | 1,8 lx | 0,0225 |
| Podlaha | 130 lx | 30 lx | 0,23 |
| Bílá stěna | 80 lx | 40 lx | 0,5 |
| Sklo | 100 lx | 45 lx | 0,45 |

Luxmetr jsme umístili ve vzdálenosti 10 cm od měřených ploch

5)Závěr:

V zadaném prostoru jsme změřili intenzitu E, ve dvou srovnávacích rovinách. Ze změřených hodnot jsme spočetli Ep pomocí integrační a aritmetické metody. Porovnáním těchto hodnot jsme zjistili, že se téměř shodují. Sestrojili jsme grafy velikosti intenzity osvětlení na délku a šířku místnosti a zjistili jsme, že největší intenzita je přibližně ve středu místnost. Největší odrazivost  je pro bílou stěnu. Spočítaná korekce nám vyšla nulová.