Aplikace impulsových vět

Obecný pohyb soustavy hmotných bodů
translace – 1. impulsová věta
rotace – 2. impulsová věta
Transformace 2. impulsové věty do těžišťové souřadné soustavy
(d vec B) over dt = vec M^{E} po dosazení: d over dt sum from{k = 1} to {N} vec r_{k} times m_{k} (d vec r_{k}) over dt = sum from{k = 1} to {N} r_{k} times vec F^{E}_{k}

2. impulsová věta v těžišťové soustavě
vec r = vec R + vec r' newline vec r_{k} = vec r_{0} + vec r_{k}' dosadíme ↑	sum from{k = 1} to {N} (vec r_{0} + vec r_{k}') times vec F^{E}_{k}

(d vec B') over dt = vec M'^{E} v těžišťové soustavě
Vztah rotace a translace
Vlastní pohyb těžiště nemá vliv na rotaci soustavy hm. bodů kolem osy jdoucí těžištěm.

Izolovaná soustava
-nepůsobí žádná vnější síla
vec P = konst. zákon zachování hybnosti
vec B = konst.	zákon zachování momentu hybnosti
vec P_{0} = konst.	zákon zachování setrvačnosti (těžiště)

Podmínky rovnováhy
vec F^{E} = sum from{k = 1} to{N} vec F^{E}_{k} = 0 Rovnováha znammená nejen rovnováhu vnějších sil, ale i rovnováhu jejích
vec M^{E} = sum from{k = 1} to{N} vec M^{E}_{k} = 0	momentů.

Ekvivalentní soustava sil – těžiště jako působiště tíhy
Vnější síly nahrazeny jiným souborem sil, který má na těleso stejný pohybový účinek.
sum from{k = 1} to{N} vec r'_{k} times vec G_{k} = 0 těžiště jako „bod rovnováhy“ gravitačních sil
vec M = vec d times vec F moment dvojice sil

Posunutí síly
Musíme připojit dvojici sil se stejným momentem, jako měla původní síla vzhledem k tomuto novému bodu.