Teplo, práce a první věta termodynamiky

Přijaté teplo a práce plynu jako procesní veličiny
Teplo je vnitřní energie předávaná srážkami částic
  - je spojené s procesem (nikoli se stavem) => procesní veličina

Práce - pokud se mění objem plynu, koná práci
        - také procesí veličina

Jejich vyjádření a základní vlastnosti
Teplo: Q = cm %DELTA T newline dQ = cm dT newline Q = cm int from{T_{1}} to{T_{2}} dT = cm(T_{2} - T_{1}) [J]
 c – měrná tepelná kapacita [J kg^{-1} K^{-1}]
dQ = cm dT = C v M_{mol} dT = v C dT
 C – molární tepelná kapacita
IZOCHORICKÝ OHŘEV dQ = v C_{v} dT newline IZOBARICKÝ OHŘEV dQ = v C_{p} dT
C_{p} = C_{v} + R drarrow C_{p} > C_{v} Meyerův vztah
lint dQ = Q <> 0 teplo přijaté látkou při kruhovém termodynam. Ději je vždy různé od 0

Práce:

tlak plynu: p = F over S
dA = F dl newline dA = p S dl
da = p dV elementární práce plynu

A = int from{1} to{2} dA = int from{1} to{2} p dV = int from{1} to{2} p(V) dV celková práce plynu
lint dA <> 0 (obsah pod křivkou)
 Práce vykonaná při kruhovém ději je vždy různá od nuly

1. věta jako zákon zachování energie v termodynamickém systému
dU = dQ - dA newline %DELTA U = Q - A Teplo dodávané plynu zvyšuje jeho vnitř. energii, práce ji o stejnou hodnout snižuje

Přeměna tepla na práci
A = Q - %DELTA U newline dA = dQ - dU plyn může konat práci buď přeměnou z dodaného tepla, nebo na úkor své vnitřní energie

Perpetuum mobile 1. druhu
Práci je možné konat pouze přeměnou z jiných forem energie.