Popište protokol DHCP

5. Popište protokol DHCP,

a.Naznašte průběh komunikace mezi DHCP klientem a serverem

b. Uveďte význam jednotlivých zpráv

DHCPDISCOVERY - vyhledání dostupných DHCP serverů na síti (broadcast)

DHCPOFFER - oznámení DHCP serveru o svojí existenci a schopnosti nabízet adresy, prodloužení zapůjčení adresy (unicast)

DHCPREQUEST - požadavek o přidělení IP adresy (broadcast)

DHCPACK - potvrzení přidělení adresy (unicast)

c. Uveďte parametry, které klient získá

IP adresa, maska sítě, brány, DNS servery, cesta k bootovatelnému souboru, lease time

d.Jak souvisí DHCP s procesorem bootování počítače.

Přes DHCP lze získat i umístění bootovatelného souboru, který je pomocí TFTP stažen a nabootován.

Protokol TCP - formát záhlaví, volitelné parametry

1. Protokol TCP a jeho základní vlastnosti

a.uvedte co obsahuje záhlaví

Porty (zdroj, cíl),Číslo paketu,Číslo očekávaného paketu,Velikost záhlaví - Určuje velikost záhlaví v násobcích 32 bitových slov,Rezervováno - Mělo by být nastaveno na 0. Příznakové bity,Velikost okénka - Udává kolik bytů je přijímač schopen ještě přijmout, Kontrolní součet - Záhlaví a dat,Urgent pointer - Ukazuje na poslední urgentní data ,Volitelné parametry

b.uvedte alespoň dva volitelne parametry a jejich význam,

Maximum segment size,Window scale

c.co je aktivní a pasivní navazování spojení načrtněte průběh

aktivní navazování - stroj se začne jako první připojovat k jinému stroji tzn. první pošle SYN, z pohledu programátora program volá connect();

pasivní navazování - stroj čeká, až mu jiný stroj zašle požadavek na spojení, tzn pošle SYN, z pohledu programátora program volá accept();

d.co jsou to upřednostněná data(urgent data)

Data, která jsou označena jako urgent. Přenášejí se v rámci streamu i s ostatními daty. Jakmile přijdou data označená jako urgent, měl by je adresát zpracovat urgentně.

e.co je to pomalý start a k čemu slouží.

Pomalý start (slow start) slouží v TCP k ochraně zahlcení sítě. Stroj odesílá data a čeká na potvrzení. Pokud potvrzení dojde, zvýší velikost okénka na dvojnásobek (tedy zvyšování probíhá exponenciálně). V případě, že jíž odpověď nepřijde, je zřejmě síť zahlcena. Vrátí se tedy k poslednímu počtu, který prošel a odsud začne zvyšovat lineárně vždy o 1.

Popište protokol ARP a RARP, funkce a typy zpráv

2. Protokol ARP a RARP

a. k čemu slouží a jak funguje protokol ARP

ARP slouží k převodu IP adresy na MAC adresu. Žadatel zašle požadavek se svojí MAC a IP adresou a IP adresou asresáta, adresát vyplní svoji MAC adresu a vrátí zpět žadateli.

b. co je to promiskuitni ARP , načrtněte jak probíhá komunikace,

Chceme-li komunikovat se strojem v jiné síti, lze na routeru spustit proxyARP. V případě, že v ARP požadavku uvedeme IP adresu stroje v jiné sítí, odpoví nám jako zástupce přímo router svojí IP adresou a MAC adresou, nikoliv stroj v jiné síti, ke které nemáme na linkové úrovni přístup.

c. jak lze overit jedinečnost IP adresy na lokálním segmentu

Zašleme ARP dotaz s danou IP adresou. Pokud nám přijde odpověď, stroj s takovou IP adresou již v síti existuje.

2. Protokol ARP a RARP

a. k čemu slouží a jak funguje protokol ARP

ARP slouží k převodu IP adresy na MAC adresu. Žadatel zašle požadavek se svojí MAC a IP adresou a IP adresou asresáta, adresát vyplní svoji MAC adresu a vrátí zpět žadateli.

b. co je to promiskuitni ARP , načrtněte jak probíhá komunikace,

Chceme-li komunikovat se strojem v jiné síti, lze na routeru spustit proxyARP. V případě, že v ARP požadavku uvedeme IP adresu stroje v jiné sítí, odpoví nám jako zástupce přímo router svojí IP adresou a MAC adresou, nikoliv stroj v jiné síti, ke které nemáme na linkové úrovni přístup.

c. jak lze overit jedinečnost IP adresy na lokálním segmentu

Zašleme ARP dotaz s danou IP adresou. Pokud nám přijde odpověď, stroj s takovou IP adresou již v síti existuje.

Elektronická pošta, princip a protokoly pro příjem pošty

4.Elektronická pošta , princim, protokoly pro příjem elektronické pošty.

b. uvedte protokoly pomocí kterých může uživatel číst elektronickou poštu,

pop3,IMAP, přímý přístup , zprostředkovává HTTP

c. co je to MIME jaké znáte typy a podtypy přenášených informací

je internetový standard, který umožňuje pomocí elektronické pošty zasílat zprávy obsahující text s diakritikou, lze k ní přiložit přílohu v nejrůznějších formátech, umožňuje funkci digitálního podpisu apod

Typy a podtypy např.: text/plain ,text/html,image/jpeg, audio/ogg,application/xhtml+xml

Protokol SNMP a přístupy k tabulkám

Směrování OSPF, architektura

6. Směrování OSPF, architektura.

a. jaký typ algoritmu OSPF používá , jeho výhody nevýhody

LSA (link state algorithm) - rychlá konvergence x výpočetní náročnost O(n3)

b. načrtněte architekturu sítě s uvedením označení a se zakreslenými směrovači včetně jejich typů

Směrovače:intern,,hraniční,páteřní,směrovač autonomní oblasti

Mobilní IP a princip činnosti, popsat agenty a nakreslit probíhající komunikaci

7. Mobilní IP , princip činnosti

a. kdy a k čemu se používá mobilní IP

V případě že vycestujeme do jiné sítě, ale chceme tam být dostupní se stejnou IP adresou. Např. se přihlašujeme na server, kde je přístup omezen podle IP a z jiné sítě by se tam nebylo možné dostat.

b. vysvětlete co je to domácí agent , cizí agent a tunelování,

domácí agent - zástupce stroje v domácí síti

cizí agent - je to směrovač v cizí síti, který příjímá pakety z HA a rovnou je doručuje MN. FA je na konci tunelu.

tunelování - propojení mezi domácím agentem a  strojem v jiné síti, jehož domovská síť je ta, kde je domácí agent

c. načrtněte jednoduchou situaci , ze které bude vidět jak probíhá v mobilní IP komunikace mezi dvěma mobilními uzly A a B.¨

IPsec - jaký je rozdíl mezi tunelovacím a transportním režimem

Co je to BitTorrent a jak funguje

- Bram Cohen

- Sdílení velkých souborů

- Dovoluje vytvářet repliky

- Jistá podoba s DFS

- Dělí soubor na mnoho kousků a podkousků (256KB/16KB)

- Replikace různých kousků na různých serverech

- Jakmile má člen kompletní soubor, nabízí jej ostatním

- Schopnost smontovat celý soubor z jednotlivých kousků z různých serverů (členů)

- Seed

  - Člen, který vlastní celý soubor

- Leacher

  - Člen, který má nekompletní kopii souboru

- Torrent

  - Soubor obsahující

    - Jméno a délku souboru

    - Seznam SHA-1 hashů všech částí souboru kvůli verifikaci integrity

    - Typicky se umisťuje na web server

    - Obsahuje adresu Trackeru

Tracker

- Centralizovaný proces, který udržuje vazbu na členy (peers)

- Nedistribuuuje soubor, pouze obsahuje metadata

- Vrací náhodný seznam členů (max 50)

- Registruje členy a seznamy souborů (seed, leacher)

Co je to OID a jaký je rozdíl mezi identifikátorem a instancí objektu

a. jaky je rozdil mezi OID a instanci OID, uvedte priklad OID pro jednoduchou	romennou a pro prvek tabulky

OID jednoznačne identifikuje objekt v MIB

instance OID označuje instanci takového objektu

c. popiste operaci get-next a k čemu slouží

get-next vyhledá v MIB lexikograficky následující prvek, je vhodné např. k procházení tabulky po řádcích.