10. Přenos dat, kapacita kanálu, kanál bez paměti,  kódování, Shannonův kód.

w                               xn                                yn                            w

zpráva               zakódovaná                     přijatá                       dekódovaná

vyslaná                 zpráva                           zpráva                           zpráva

Kapacita kanálu je maximum  sdílené informace přes všechna možná rozdělení pravděpodobnosti vstupní abecedy:

C = maxp(x)   I(X;Y)

Elementární příklady:

Binární deterministický kanál:

X                                                                                                           Y

0   o                   o  0

1   o                   o  1

I(X;Y) = H(Y)-H(Y/X) = H(Y)-(xp(x)H(Y/X=x)

H(Y/X=x) = (x p(y)log(p(y/X=x)) = v tomto případě =0

Potom  H(Y)=H(X) a  ta nabývá maxima pro   p(0)=p(1)=0.5 Potom:  C=1 bit.

Binární symetrický kanál:

X                                                                                                      Y

1-p

0   o                o  0

p               p

1   o                o  1

1-p

I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)= H(Y)-(x p(x)H(Y/X=x)

(x p(x)H(Y/X=x) = - (x p(x) (yp(y)log(p(y/X=x)) (

(x p(x)H(p) = H(p)

kde H(p)=-p log p - (1-p)log(1-p)

Potom:                  I(X;Y)=H(Y)-H(p) ( 1-H(p)

přičemž rovnost nastává pro p(x)=1/2

Proto:

C ( 1-H(p)

protože   rovnosti   lze   dosáhnout, platí:

C = 1-H(p) bitů

Binární kanál s "mazáním":

1-p

0 o                            o 0

p

o e ( m

p

1 o                            o 1

1-p

I(X;Y) = H(Y)-H(Y/X) = H(Y)- (x p(x)H(Y/X=x)

C=maxp(x) H(Y) - H(p)

p(1) = (   p(0) = 1-(   pro vstupní stranu.

H(Y)=H(p)+(1-p)H((), potom:

C = maxp(x) H(Y) - H(p) = max( (1-p)H(()

Pak:                                               C = 1-p

Symetrický kanál:

Přenosová matice:

| y1 | ... | yi | ... | ym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
|  | p(yi /xj ) |
|  | xj |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| xn |

Definice:

Kanál  je   symetrický  (  jestliže všechny    řádky    přenosové   matice jsou     tvořeny     permutací     týchž pravděpodobností        a       současně sloupce  této   matice  jsou  tvořeny permutací    týchž čísel.

Kanál    je    slabě    symetrický   ( jestliže  všechny   řádky  přenosové matice    jsou     tvořeny    permutací týchž  pravděpodobností  a současně všechny    sloupcové     součty    jsou shodné.

Kapacita        slabě       symetrického kanálu:

I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)=H(Y)-H(r)

kde      r     =      (r1,r2,...,rm)     jsou pravděpodobnosti   řádku  přenosové matice  a     H(r)=- (i ri log(ri)

Potom:  C = maxp(x) I(X;Y) = maxp(x) (H(Y)-H(Y/X)) =

= maxp(x) H(Y)-H(r)  (  log( (Y( )-H(r)

Rovnosti   je   dosaženo   pro   rovnoměrné   výstupní  rozdělení pravděpodobnosti: ale protože pro rovnoměrné vstupní rozdělení pravděpodobnosti:

p(y)= (x p(y/x)p(x)=(1/ (X( ) (x p(y/x)=

= (1/ (X( ) C = (1/ (Y( )

kde C je sloupcový součet přenosové matice.

Rovnoměrné  výstupní  rozdělení  je  u  slabě symetrických kanálů dosažitelné  pomocí  rovnoměrného  vstupního  rozdělení, kanál má potom kapacitu:

C = log( (Y( ) - H(r)

dosažitelnou pro vstupní rozdělení pravděpodobnosti:

p(x) = 1/ (X(

Kód s minimální délkou v prefixové konvenci pro zdroj nezávislých symbolů.

X -  je konečná abeceda zdroje, generuje nezávislé symboly.

Y    -        je   abeceda    ve   které   chceme        kódovat.

f    je kód    <=>       f: X ( Y+

Y+   je     množina     všech    konečných posloupností symbolů z Y.

Prefixové kódy:

Kód  se  nazývá  prefixový, jestliže žádné  kódové slovo  kódu  není  levou částí    žádného     jiného    kódového slova kódu.

Př.:      X={a,b,c,d},    Y={0,1}

f     a -->   0

b -->   10

c -->   110

d -->   111

Prefixový        kód        nepotřebuje oddělovací  znaky  a  je jednoznačně dekódovatelný    ihned    po   přijetí potřebného    počtu     znaků    kódové abecedy,    bez     ohledu    na    znaky následující.

Př.:

11101001100

111   0   10   0   110   0

d     a   b    a   c     a

Značení:

f(X) - je seznam kódových slov  abecedy X v abecedě Y.

y   ( f(X)                d(y)   je  počet  písmen   slova     y.

Kraftova nerovnost:

Kód  f(X) je  prefixový ( splňuje následující nerovnost:

(Y(-d(y) ( 1.0

Věta platí oběma směry:

Ke   každé   posloupnosti   splňující Kraftovu    nerovnost     lze    nalézt prefixový kód nad abecedou Y. Každý prefixový    kód    splňuje   Kraftovu nerovnost.

Střední  délka   kódového slova:

L  =p(x) * d(y)

Problém nalezení minimálního kódu, tj.    kódu  f  s minimální   střední délkou:

p(x) * d(y) (p(x) * d(y)

za omezující podmínky:

(Y(-d(y) ( 1.0

=> minimalizace kriteriální funkce: (Lagrangeova metoda)

Q(d1,d2,..,d X ,d) = pi * di  + d*((Y(-di - 1.0)

Řešení:

(Y(-di = pi /(d*ln((Y()), po dosazení do vazební podmínky dostaneme d = 1/ln(Y(. Tj. (Y(-di = pi, tj.:

di = -log(Y( pi

Potom (minimální)  střední délka kódového slova je:

Lid-opt = - ( pi log(Y( pi = H(Y( (X)

Protože nelze dosáhnout rovnosti di = -log(Y( pi ( di ve skutečnosti musí být celé číslo) platí Lopt ( H(Y( (X). Podobným způsobem lze dokázat nerovnost:

H(Y( (X) ( L opt ( H(Y( (X) + 1

Modelová    situace     -    z    původní abecedy X vytvoříme slova  délky  n.

Předpokládáme    zdroj   nezávislých symbolů.

H(X1,X2,..,Xn) = H(Xi) = n*H(X)

Tyto slova budeme považovat za nový zdroj a jejich střední délku Ln

Potom:

H(X1,X2,..,Xn)<=Ln<=H(X1,X2,..,Xn)+1

Střední  délka  kódovaného  slova na jeden kódovaný symbol ln = Lm /n.

H(X1,X2,..,Xn) (    Ln    ( H(X1,X2,..,Xn)+1

Pro zdroj nezávislých symbolů:

H(X) < = ln  <=H(X)+ 1/n

Závěr:

Entropie    charakterizuje   střední délku     kódových     slov     kódované abecedy  X  v  symbolech (písmenech) abecedy    Y,    za    předpokladu,   že pro výpočet  entropie použijeme log se základem (Y( . Charakterizace je ve    smyslu   nerovnosti výše uvedené   a   za předpokladu,  že  užíváme prefixový kód.

=> optimální     kód     -     Huffmanova metoda    kódování.

Námět 1.: Dokažte, že Huffmanův kód vede na rozdělení písmen kódové abecedy co „nejbližší“ rovnoměrnému (trochu náročnější, zajímavé).

Algoritmus (Huffmanův kód pro cílovou binární abecedu):

Vezmeme dva nejméně pravděpodobné symboly ve zdrojové abecedě. Tyto dva symboly budou mít kódová slova stejné délky a budou se lišit posledním symbolem [ten bude přiřazen libovolně]. Nadále budeme tyto dva symboly chápat jako jediný.

Celý postup opakujeme tak dlouho dokud zbývají alespoň dva symboly.

Kódem bude pak slovo v písmenech kódové abecedy na psané v opačném pořadí jak byly symboly přiřazeny.

| A | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(x) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |

Vezmeme  d, e     přiřadíme  d(0), e(1), vytvoříme novou abecedu:

| A | a | b | c | d0, e1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P(x) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |

Vezmeme b, c přiřadíme b(0), c(1), vytvoříme novou abecedu:

| A | a | b0, c1 | d0, e1 |
| --- | --- | --- | --- |
| P(x) | 0.25 | 0,45 | 0,3 |

Vezmeme a,  d0,e1  a přiřadíme a(0), d0,e1(1), vytvoříme novou abecedu:

| A | a0, d01, e11 | b0, c1 |
| --- | --- | --- |
| P(x) | 0,55 | 0,45 |

Vezmeme a0, d01, e11,     b0, c1  a přiřadíme a0, d01, e11(0),

b0, c1(1), vytvoříme novou abecedu:

| A | a00, d010, e110, b01, c11 |
| --- | --- |
| P(x) | 1,0 |

Proces končí: kódy budou (POZOR opačné pořadí):

a       00

b       10

c       11

d       010

e       011

| P(x) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -log2P(x) | 2,00 | 2,00 | 2,32 | 2,74 | 2,74 |

Námět 2.: Je nezbytné otočit  pořadí?

Algoritmus (Huffmanův kód pro cílovou n-ární abecedu):

Vezmeme n nejméně pravděpodobných symbolů ve zdrojové abecedě. Těchto n symbolů bude mít kódová slova stejné délky a budou se lišit posledním symbolem [ten bude přiřazen libovolně]. Nadále budeme těchto n symbolů chápat jako jediný.

Celý postup opakujeme tak dlouho dokud zbývá alespoň n symbolů.

Kódem bude pak slovo v písmenech kódové abecedy na psané v opačném pořadí jak byly symboly přiřazeny.

Kódování v kódové abecedě 0,1,2

| A | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(x) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |

Vezmeme  c, d, e     přiřadíme  c(0), d(1), e(2), vytvoříme novou abecedu:

| A | a | b | c0, d1, e2 |
| --- | --- | --- | --- |
| P(x) | 0,25 | 0,25 | 0,5 |

Vezmeme  a, b,  c0,d1,e2      přiřadíme  a(0), b(1), c0, d1,e2(2) vytvoříme novou abecedu:

| A | a0, b1, c02, d12, e22 |
| --- | --- |
| P(x) | 1,0 |

Proces končí: kódy budou (POZOR opačné pořadí):

a       0

b       1

c       20

d       21

e       22

| P(x) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -log3P(x) | 1,26 | 1,26 | 1,46 | 1,73 | 1,73 |

Námět 3.: Dokažte, že tímto postupem vznikne prefixový kód (jednoduché).

Námět 4.: Jaké by bylo pravidlo zaokrouhlování, kdyby se kód sestavoval na základě vztahu:        di = -log(Y( pi  (kdy a jak nahoru. kdy jak dolů).

Námět 5.: Definujete postfixový kód. Navrhněte „nejkratší“ kódování v tomto kódu.

Námět 6.: Existuje „kratší“ kód než kód Shannonův ? Co je podstatným předpokladem ve výše uvedené metodě (viz Lempel - Ziv kód).

Námět 7.: Dokažte Kraftovu nerovnost - oběma směry.

Námět 8.: Navrhněte   metodu   kódování   zpráv zdroje,  který   generuje  Markovský proces.

Literatura pro podrobnější studium:

Witten, I. H., Neal, R. M., and Cleary, J. G. (1987): Arithmetic coding for data compression. Communications of the ACM 30 (6): 520 - 540.

# Text boxes

Dekodér

p(y/x)

Kodér