13. Cyklické  kódy.

Definice:

Lineární (n,k) kód na tělesem  GF(q) se nazývá cyklický, jestliže množina kódových slov je uzavřena  na cyklická posunutí t.j. když s každým     kódovým     slovem     (a0,a1,a2,...,an-1,an) je (an,a0,a1,a2,...,an-1) kódové slovo.

Kódové slovo (a0,a1,a2,...,an-1,an)  lze ztotožnit s polynomem

a(x) = ai xi

Cyklické posunutí  o jednu posici lze pak modelovat operací:

ac (x) = (x*a(x)) mod (xn-1)

Tvrzení:  Každý netriviální  cyklický (n,k)  kód obsahuje polynom g(x) stupně n-k s následujícími vlastnostmi:

1. Kód je tvořen polynomickými násobky tohoto polynomu

2.Polynomy g(x),xg(x),...,xk-1 g(x) tvoří bázi tohoto kódu.

3.Polynom g(x) dělí xn-1 beze zbytku tj.    xn-1=g(x)*h(x)

Důsledek: pokud je  g(x)=g0+g1x+g2x2+g3x3 + ..+gn-kxn-k „generující polynom“ cyklického kódu, pak je:

| g0 | g1 | g2 | ... | gn-k-2 | gn-k-1 | gn-k | 0 | ... | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | g0 | g1 | g2 | ... | gn-k-2 | gn-k-1 | gn-k | ... | 0 |
| 0 | 0 | g0 | g1 | g2 | ... | gn-k-2 | gn-k-1 | gn-k | 0 |
| .... | ..... |
|  | ... | .... |
| 0 |
| 0 | g0 | g1 | g2 | ... | gn-k-2 | gn-k-1 | gn-k |

generující maticí kódu.

Příklad:

Kód (4,3) s generujícím polynomem 1+x                                 (A)

G =              1 1 0 0

0 1 1 0

0 0 1 1

Kód (4,2) s generujícím polynomem 1+x2                              (B)

1 0 1 0

0 1 0 1

Kód (7,4) s generujícím polynomem 1+x+x3                     (C)

.........

Přenos informace  cyklickým kódem - princip:

Zprávu si lze představit ve formě polynomu z(x)

Zakódujeme ji tak, že ji vynásobíme generujícím polynomem:

v(x) = z(x)*g(x)

Zpráva  je  porušena  chybou  reprezentovanou  chybovým polynomem  e(x).

Přijatá zpráva je tedy

w(x)=v(x)+e(x)

Kontrola na správnost přijetí je operace

w(x)  mod g(x)

Pokud  je e(x)=0  je přijatá  zpráva beze  zbytku dělitelná generujícím polynomem g(x).

Pokud je zbytek nenulový jedná se o přenos s chybou, pro odhalení chyby jsou důležité příznaky - syndromy:

1   mod  g(x)   =  s0(x)

x1   mod  g(x)   =  s1(x)

x2   mod  g(x)   =  s2(x)

...............

xn-1   mod  g(x)  =  sn-1(x)

Pokud zvolíme g(x)  tak, aby syndromy byly po  dvou různé, pak daný kód umí opravovat jednoduchou chybu.

Tvrzení:

Buď   g(x)   generátor   cyklického   (n,k)   kódu   a  nechť    g(x) ( (xm-1) pro nějaké m<n pak kód má váhu 2.

Důkaz: vzhledem k podmínkám kladeným na m je   (xm-1)

kódovým slovem váhy 2.

Důsledek: Aby  kód  mohl  opravovat  alespoň  jednoduché  chyby  nesmí  být pravdivý výrok [g(x) ((xm-1)]   pro žádné  m<n.

Všechny  cyklické  kódy  (jejich  generující  polynomy)  délky  n získáme takže získáme všechny rozklady polynomu:

xn-1 = g(x)*h(x)

z těchto rozkladů vybereme takový polynom g(x), který splňuje podmínku:  g(x) ( (x-1)  neplatí pro žádné m<n.

Uvedený   způsob  kódování   pro  přenos   zajištěný  cyklickým polynomem má tu nevýhodu, že  se jedná o nesystematické kódování. Informační  bity (posice)  nejsou zřejmé,  přenášená informace je uložena ve vztazích mezi přenesenými (všemi) posicemi.

Systematické kódování lze vytvořit následujícím způsobem:

Přenášenou zprávu z(x)  zapíšeme do tvaru polynomu:

u(x)=xn-k  * z(x)

Spočteme zbytkový polynom r(x)

r(x)=u(x) mod g(x)

a vytvoříme přenášený polynom

v(x)=u(x) - r(x)

ten  je  zřejmě  násobkem  generujícího  polynomu g(x), tedy kódovým slovem.

Výhoda cyklických kódů  je v tom, že operace  násobení a dělení polynomem  (generujícím  polynomem)  lze  velmi snadno realizovat hardwarově  (pro inspiraci  viz Adámek:Kódování  SNTL Praha 1989, str.110 dole).

Kontrolní - zajišťující matice cyklického kódu:

Protože platí:

xn-1 = g(x)*h(x)

Je matice:

| 0 | 0 | 0 | 0 | hk | hk-1 | hk-2 | ... | h1 | h0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | hk | hk-1 | hk-2 | ... | h1 | h0 | 0 |
| 0 | 0 | hk | hk-1 | hk-2 | ... | h1 | h0 | 0 | 0 |
| ... | ... |
| ... |
| 0 |
| hk | hk-1 | hk-2 | ... | h1 | h0 | ... | 0 | 0 | 0 |

kontrolní = zajišťující maticí kódu.

Námět 1.: Dokažte předchozí tvrzení. Návod: (řádka generující matice) x (řádka zajišťující matice) musí dát 0 (jsou to orthogonální vektory), ale zároveň jsou to některé koeficienty polynomu g(x)*h(x) (které).

Námět 2.: Hammingův kód (7,4) je cyklický, dokažte to a nalezněte jeho generující polynom.