UPS – zkoušky z minulech let

1,přenos zpráv - přepínání paketů.....

2,značkou 8O2 napsat 7F

3,manchester pro 7F

4,Aloha

5,RIP + Bellman-Fordův algoritmus+ Split Horizon,......

6,Petriho síť pro simplexní protokol Stop & Wait se záporným potvrzováním

7,IP protokol

8,opakovač, most, směrovač, brána, přepínač

9,okénko 2,body A,B. přenos 5 zpráv z A do B, pak 1

zpráva z B do A a pak 3 zprávy z A do B. napsat, jak se to bude přenášet

10, RIP + Spanning Tree

1. sítě ATM

2. funkce prezentační vrstvy

3. funkce síťové vrstvy

4. protokol OSPF - princip

5. rozhraní RS232 nebo V-28 V-24

6. ethernet

7. metody prioritního přístupu

8. kódování dvojí fází

9. zpráva: M(x)=x, zabezpečovací polynom: x^6+x^3+1. určete zabezpečení

10. protokol HDLC

- Vyjmenujte jednotlivé úrovně modelu ISO/OSI a popište jejich funkci.

- Jak se spočte kapacita přenosového kanálu. Vypočtěte kapacitu přenosového kanálu a určete potřebný počet úrovní pro kanál s šířkou pásma 3kHz a poměrem signál/šum 1000.

- Vysvětlete jak se provádí zabezpečení pomocí CRC. Je dána zpráva 10 (binárně). Vypočtěte zabezpečení zabezpečovacím polynomem x6+x1+1.

- Popište rozhraní  V.24/V.28 (parametry, úrovně napětí, datové a řídicí signály, použití).

- Nakreslete Petriho síť pro simplexní protokol stop a wait se záporným potvrzováním.

- Popište protokol HDLC, formát rámce, vysvětlete význam jednotlivých položek v řídicím polí.

- Popište metody náhodného přístupu.

- Vysvětlete algoritmus Source Routing, používaný v lokálních sítích typu Token Ring.

- Nakreslete, jak se vytváří spojení, ruší spojení a přenáší data v protokolu TCP. Jak se řídí tok dat.

- Vysvětlete funkci relační úrovně.

- Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití.

- Zabezpečení zprávy pomocí CRC (vztahy). Vypočtěte zabezpečení pro zprávu (110)2 pro zabezpečovací polynom x3+x+1.

- Zakreslete arytmickou značku typu 8E2 (sudá parita), popište ji a znázorněte, jak bude vypadat při přenosu 2 po sobě jdoucích slabik (7A)16 a (B5)16.

- Co je to modem, jeho parametry, stavy modemu, řídicí příkazy.

- Co je to ISDN, jeho parametry, princip vzorkování a přenosu hlasu, slučování kanálů.

- Popište protokol HDLC, formát rámce, vysvětlete význam jednotlivých položek v řídicím poli, příklady řídicích příkazů.

- Popište metodu prioritního přístupu – řízení kódem. Jak se řeší problém monopolizace. Odvoďte vztah pro výpočet velikosti časového okénka a vypočtěte jeho velikost pro L = 1000m a v = 200 000 km/s. Doba trvání obsazovacího signálu 100ns.

- Vysvětlete princip metody Token Ring a popište síť typu IBM Token Ring, zejména typy rámců, podstatu rekonfigurace kruhu a princip prioritních přenosů.

- Co je to Spanning Tree Algoritmus, popište jeho funkci v sítích Ethernet.

- Popište funkci Dijkstrova algoritmu pro hledání nejkratších cest v grafu. Který protokol jej používá.

- Co jsou to detekční a samoopravné kódy, co je to Hammingova vzdálenost, jakou Hammingovu vzdálenost má kód sudých čísel 0, 2, 4, 6, 8.

- Oprava chyb metodou ARQ s rozhodovací zpětnou vazbou a s různými typy potvrzování (kladné, záporné, kladné i záporné).

- Sítě typu ATM, topologie, rozhraní, architektura přepíače, přenášená data, třídy obsluhy.

- Lokální síť typu Slotted Ring (Newhallův kruh).

- Protokol X25.

- Je dán protokol linkové úrovně s okénkem, se samostatným a nesamostatným potvrzováním. Nakreslete, jak bude vypadat přenos dat mezi uzly A a B, jestliže bude přeneseno 5 rámců z A do B, pak 3 rámce z B do A a nakonec 1 rámec z A do B. Velikost okénka je 2, číslování modulo 8.

- Protokol IP, popište záhlaví a vysvětlete jednotlivé položky.

- Aplikační vrstva, služby CASE a SASE.

- Co je to Telnet a ssh.

- HTTP servery, co je to HTTP (protokol), HTML (jazyk), URL (uveďte obecný tvar a význam položek), statické a dynamické HTML stránky, vyrovnávací paměti, proxy. Zapište URL pro přístup k serveru eryx.zcu.cz pomocí telnetu.

- Je dán arytmický přenos s 8 datovými bity, sudou paritou a 2 stop bity. Vypočtěte maximální využitelnost kapacity komunikačního kanálu při souvislém toku dat.

- Vypočtěte potřebnou minimální velikost okénka pro přenos v síti, kde L=36,000km, v=300,000,000m/s, f=10Mb/s a celková délka rámce je 512 bytů

- Vypočtěte délku rámce, pro který je pravděpodobnost chyby 0.2, je-li pravděpodobnost chyby v jednom bitu q=0.0001.

- Nakreslete Petriho síť pro simplexní protokol stop a wait s kladným i záporným potvrzováním.

- Co je to Hammingova vzdálenost. Uveďte podmínky detekce a opravitelnosti chyb. Určete Hammingovu vzdálenost pro kód 10, 20, 30, 40, 50.

- Popište Dijkstrův algoritmus pro nalezení nejkratší cesty v grafu. Uveďte jednoduchý příklad.

- Vysvětlete princip Spanning Tree algoritmu tak, jak je použit v lokálních sítích typu Ethernet s transparentními mosty.

- Popište protokol HDLC, tj. rámec, typy a formáty řídicího pole, … .

- Vysvětlete proč vzniká kolize v sítích typu Ethernet..

- Popište funkci relační úrovně v modelu ISO/OSI.

- Vlastnosti dvoubodových a mnohabodových spojů, skupinové a všeobecné adresy v LAN a TCP/IP sítích.

- Co je to synchronní přenos, příklad rámce pro synchronní přenos, princip synchronizace.

- Zakódujte posloupnost znaků „ABC“, tj. (41)16, (42) 16 a (43) 16, v kódu NRZ-S po 8 bitech.

- Nakreslete Petriho síť pro simplexní protokol stop a wait s kladným potvrzováním.

- Vypočtěte počet paketů, které je možné přenést sítí 10BASET za 1 sec. Uvažujte mezní případy pro minimální délku paketu (56 datových slabik) a maximální délku paketu (1500 datových slabik). Tok dat je souvislý, mezera mezi dvěma rámci je právě 9.6us.

- Vysvětlete princip vysílání s prioritou u sítě typu TOKEN-BUS (sběrnicová síť s předáváním pověření IEEE 802.4).

- Vypočtěte zabezpečení 8 bitů dlouhé zprávy (12) 16. Použijte zabezpečovací polynom P(x) = x3 + x + 1. Uveďte také obecné vztahy!

- Popište rozhraní V.10 a V.11.

- Jak se převádí IP adresa na fyzickou adresu v sítích typu  TCP/IP.

- Popište funkci prezentační úrovně v modelu ISO/OSI.

1) Source Routing

2) x + 1		zabezpečte tento polynom polynomem (nevím jakým přesně nějak x^3 + x + 1, ale na tom nesejde)

3) příklad na využití kanálu + velikost okénka pro stopro využití

4) SNMP -- konkrétně MIB, SMI

5) Relační úroveň, hlavní a vedlejší synch. body, atd.

6) Navázání spojení v TCP, přenos a ukončení spojení

7) ARP

8) Ethernet

9) Metody prioritního přístupu

10) Tranparentnost protokolu

1> jednobodove/dvoubodove spoje

2> napsat arytmickou znackou 7N2 cislo 7Ah

3> w = 10kHz, S/N = 1023, C = ? V = ?

4> difrerencialni manchaster pro cislo 7Ah

5> zabezpeceni - parita, iter. kod, CRC - pro Px = x^6 + x + 1 a zprava je Ax = x    (10 bin )

6> V-24 a V-28

7> modemy

8> HDLC

9> ethernet

10> RIP

SNMP,MIB,RMON

synchronizace u synchronniho a arytmickeho prenosu

IBM tokenring

relacni uroven

Mosty

prenos s klouzajicim okenkem

aplikacni uroven - CASE SASE - uvest priklady

RIP

ISDN

navazani spojeni, prenos dat a ukonceni spojeni u Ethernetu

Zakreslete arytmicke znacky prenasejici kod (A7)16 (55)16 zakodovano 8N2 == 8bitu, suda parita, 2 stopbity

ISDN, nejake hlasove vzorkovani,...

HDLC, + ramec + ridici ramce

CRC - zakoduj zpravu 10 a genericky polynom x^6 + neco + neco

modem - vse co vis

Token Ring + IBM Token Ring

vypocitat velikost casoveho okenka - zadano l,v a t(takze se nemusel pocitat ten druhy podil)

popsat Spining-tree

popsat Dijkstruj algoritmus

metody prioritniho pristupu

Popiste jednotlivé vrstvy ISO/OSI modelu a vysvetlete co ktera dela.

CRC kod - zprava 10 binarne, generacni polynom x^6+x+1 - chce to hlavne vysvetlit!!!

Priklad na urceni sirky kanalu, poctu urovni S/N=8000 W=XX kHz

HDLC format ramce, vysvetlit

Source routing v Token Ringu a jak se zjisti

V.24 V.28 (nebyla povinna)

Hiearchie jmennych serveru a adresy

Princip prekladu jmen na adresy, subnetting, supernetting, ?CDIR? ci jak to bylo - proste 147.228.67.101/24

Petriho sit - Stop & Wait - simplexni Aloha, CSMA, CSMA/CD

navazovani, ukoncovani spojeni TCP(nebyla povinna)

Vypočítat využitelnost aritmického kódu - 8 bitů datových, 2 stop bity, sudá parita.

Spočitat velikost okénka pro geostacionarní družicí ve výšce 300 km, rychlost 36 km/s, 10 Mb/s přenos, 512 B je velikost rámce. Jaká je velikost okénka.

Pravděpodobnost výskytu chyby v 1 bitu je 0,01%. Jak dlouhý může být rámec, jestliže pravděpodobnost chyby je 20%.

Nakreslete Petriho síť pro Stop&Wait protokol s kladným a záporným potvrzováním.

Hammingův kód - vzdálenost, jak se vypočte počet bitů detekovaných a počet opravovaných.

Příklad: 10, 20, 30, 40, 50 jsou 6bitové kódy, které lze odeslat. Zjistěte hammingovu vzdálenost. Určete jeho opravitelnost a schpnost detekce chyb.

Popište Dijkstrův algoritmus.

Popište spanning -tree algoritmus.

Popište HDLC protokol, rámec, typy.

Jak dochází v Ethernetu ke kolizím.

Popište relační vrstvu v ISO/OSI.

Zobrazte bitový řetězec 10110001 jako casový průběh pomocí kódování NRZI a Manchester. Logická hodnota 1 - vyšší úroveň, 0 - nižší úroveň.

Vysvětlete pojem transparentní přenos. Jak se zajistí transparentní přes na linkové úrovni pro znakově orientovaný a pro bitově orientovaný protokol. Uveďte příklad.

Je dán duplexní protokol s klouzajícím okénkem, s kladným skupinovým nesamostatným potvrzováním. Velikost okenka je 3, rozsah číslování je 0 - 7. Mezi stanicemi A a B probíhá přenos. A pošle do B 5 datových rámců, B do A 2 rámce. Zakreslete výměnu rámců (datových a řídících) mezi A a B.

Tohle byl menší chyták. Je sice napsáno, že jde o duplexní protokol, ale musí to být nakresleno poloduplexně. Tzn. šipky můžou vést v jednu chvíli z A do B nebo z B do A (nesmí se křížit)

Co je to ISDN, jeho parametry, princip vzorkování a přenosu hlasu, slučování kanálů.

Popište metodu prioritního přístupu - řízení kódem. Jak se řeší problém monopolizace. Odvoďte vztah pro výpočet velikosti časového okénka pro přenos jednoho bitu a vypočtěte jeho velikost pro L = 1000, v = 200 000 km/s, t = 100 ns.

Vysvětlete princip metody Token Ring a popište síť typu IBM Token Ring, zejména typy rámců, podstata rekonfigurace kruhu a princip prioritních přenosů.

Co je to Source Routing, algoritmus, popište jeho funkci.

IP-adresy, třídy, subnetting, supernetting, CIDR. Jak se převádí jméno počítače na IP adresu pomocí jmenných serverů.

DVA (Neni to Dijkstrův vyhledávací algoritmus, ale asi mu jde o princip směrovacího protokolu RIP.). Jak se řeší problém pomalé konvergence.

Zakreslete časový diagram výměny paketů protokolu TCP při navazování spojení, rušení spojení a přenosu dat. Uvádějte hodnoty čítačů seq a ack a stav příznakových bitů.

Tohle koncem písemky vypustil, když viděl, že nevime o co jde.

Jak se spočte kapacita přenosového kanálu. Vypočtěte kapacitu přenosového kanálu a určete potřebný počet úrovní pro kanál s šířkou pásma 3 kHz a poměrem signál/šum 1000.

Vypočtěte délku rámce, pro

Zakreslete aritmickou značku 8E2 sudá parita 7A16 a B516

Co jsou detekční a samoopravné kódy. Co je Hammingova vzdálenost. Jakou mají Hammingovu vzdálenost sudá čísla 0,2,4,6,8.

Popište metodu prioritního přístupu - řízení kódem, jak se řeší problém monopolizace.

Co je modem.

Transportní úroveň.

Směrování LSA, OSPF.

Princip vysílání s prioritou u sítě Token-Bus.

STA v Ethernetu.

1. Zakreslete arytmicke značky přenášejíci kód (A7)16 (55)16

zakodovano 8N2

2. ISDN, princip vzorkování, hierarchie, poskytovaná připojení

3. HDLC, rámec ,řidicí rámce

4. CRC - zakoduj zpravu 110 a genericky polynom x^5 + x + 1, odvození

Vzathů

5. modem, příkazy, funkce, přenos,

6. Token Ring + IBM Token Ring, rámce, priority atd.

7. Popište metodu prioritního přístupu - řízení kódem. Jak se řeší problém Monopolizace. Odvoďtee vztah pro výpočet časového okénka a vypočtěte jeho velikost pro L= 1000m a v = 200000 km/s. Doba trvání obsazovacího signálu je 100ns.

8. popsat Spaning Tree algoritmus

9. popsat Dijkstruj algoritmus

10. modulace

1) vyjmenujte jednotlive urovne modelu ISO/OSI + popiste jejich funkci

2) jak se spocte kapacita prenosoveho kanalu ... w- 300Hz > 3,5KHz, S/N=8000

3) vysvetlete jak se provadi zabezpeceni CRC (vztahy), zakodujte zpravu (101), g(x)=x^3 + x + 1

4) popiste kod Menchester - zakodujte (10111001)

5) Petriho sit pro simplexni protokol Stop&Wait s kladnym potvrzovanim

6) popiste protokol HDLC, format ramce, vyznam jednotlivých  polozek v ridicim poli

7) popiste metody náhodného pristupu (aloha, CSMA, CSMA-CD)

8) Source Routing

9) tvoreni, ruseni a prenos dat v TCP

10) jak se prevadi v Internetu jmeno na adresu ...