1.)Vyjmenujte jednotlivé vrstvy ISO/OSI a popište jejich funkci. Fyzická vrstva - zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi příjemcem a odesilatelem prostřednictvím fyzické přenosové cesty, kterou bezprostředně ovládá. Linková vrstva - zajistit bezchybný přenos celých bloků dat (velikosti řádově stovek bytů), označovaných jako rámce (frames), mezi dvěma uzly, mezi kterými vede přímé spojení. Musí správně rozpoznat začátek a konec rámce, i jeho jednotlivé části. Kontroluje celé rámce, zda byly přeneseny správně. íťová vrstva - použita v případě, že spojení mezi příjemcem a odesilatelem není přímé, ale vede přes jeden či více mezilehlých uzlů. zajišťuje volbu vhodné trasy resp. cesty (route) přes mezilehlé uzly, a také postupné předávání jednotlivých paketů po této trase od původního odesilatele až ke konečnému příjemci Transportní vrstva - zajišťuje komunikací mezi původním odesilatelem a konečným příjemcem. Při odesílání dat zajišťuje transportní vrstva sestavování jednotlivých paketů, do kterých rozděluje přenášená data, a při příjmu je zase z paketů vyjímá a skládá do původního tvaru. Dokáže tak zajistit přenos libovolně velkých zpráv, přestože jednotlivé pakety mají omezenou velikost. - data označována jako datagramy (nespojované služby, např UDP), resp. segmenty (spojované, např.TCP) Relační vrstva - Navazování, udržování a rušení relací (sessions) mezi koncovými účastníky. Analogie s předáváním telefonního sluchátka. Prezentační vrstva - Konverze přenášených dat, případná komprese přenášených dat, eventuálně i jejich šifrování. = přizpůsobení dat prostředí sítě Aplikační vrstva - zahrnují jen části aplikací, které realizují společné resp. obecně použitelné mechanismy. Přenos informací,identifikace komunikujících, určení jejich dostupnosti…

2.)Jak se počítá kapacita přenosového kanálu? Vypočítejte kapacitu přenosového kanálu a určete potřebný počet úrovní pro kanál s šířkou pásma 3kHz a poměrem signál/šum 1000. Shannon :  c = w*log2(1+S/N),šířka pásma , Nyquist : c = 2*w*log2(V)  kapacita bez šumu, S/N … signál/šum, V … počet úrovní signálu

c = 3*10^3* log2(1+1000) = 29,9 kb/s,c…kapacita, w*log2(1+S/N) = c = 2*w*log2(V), V^2 = 1+S/N, V = 31,6 => 31 úrovní   (pro dvouhodnotovou logiku to chce mít počet úrovní mocninu 2)

3.)Určete šířku pásma, kterou bychom potřebovali na přenos rychlostí 100kb/s s poměrem signál/šum 1000, c = w*log2(1+S/N),	w … šířka pásma, S/N … signál/šum

w = c / log2(1+S/N) = 100*10^3 / 9.97 = 10.03 kHz, c … kapacita signálu

4.)Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícefázová stavová modulace, použití Užitečná informace se nanáší různými způsoby na nosný signál

Amplitudová,Frekvenční,Fázová, Y(t) = A sin (ωt + φ), Vícefázová stavová modulace: Modulovaný signál má více stavů (úrovní) (n), Každý ze stavů může reprezentovat log2(n) bitů, Zvyšuje kapacitu přenosového kanálu

6.)Je dán arytmický přenos s 8 datovými bity sudou paritou a 2 stop bity. Vypočítat maximální využitelnost kapacity komunikačního kanálu při souvislém toku dat cmax = 8/(8+2+1+1) = 0,66666 = 66%, 8… datové bity, 2 … stop bity, 1… parita, 1…start bit

9.)Co je to synchronní přenos, příklad rámce pro synchronní přenos, princip synchronizace Při synchronním přenosu jsou obvykle přenášeny celé bloky znaků. Datové bity jednotlivých znaků přitom následují těsně po sobě, bez jakýchkoli časových odstupů, a nejsou prokládány žádnými start- či stop-bity (mohou však být doplněny jedním paritním bitem). Začátek bloku je indikován jedním nebo několika speciálními synchronizačními znaky (tzv. znaky SYN), jejichž hlavním smyslem je zajistit potřebnou časovou synchronizaci odesilatele i příjemce - tzn. pomoci příjemci přesně stanovit časové okamžiky, ve kterých má vyhodnocovat jednotlivé datové bity. Blok znaků je pak opět zakončen synchronizačními znaky, které mohu (ale nemusí) být nepřetržitě vysílány až do začátku následujícího datového bloku.

Synchronní přenos je obecně rychlejší než asynchronní, neboť není zatížen režií připadající na start- a stop-bity. Jeho technická a programová realizace však bývá poněkud složitější než u přenosu asynchronního. Synchronie během celého přenosu:hodiny jsou vedeny po vlastním kanále, hodiny jsou přidány přímo do dat (diferenciální manchester, upravený NRZ)

10.)Vypočítejte délku rámce, pro který je pravděpodobnost chyby 0.2, je-li pravděpodobnost chyby v jednom bitu q=0.0001

(1-0,2) = (1-0,0001)^N, log(0.8) = N*log(0.9999), N = 2231 bitů

14. Oprava chyb metodou ARQ s rozhodovací zpětnou vazbou a s různými druhy potvrzování (kladné, záporné, kladné i záporné)ARQ - automatické vyžádání opakování rámce potvrzování: kladné příjem -OK , potvrzeni ACK, příjem potvrzen OK	total: OK | příjem -OK , potvrzeni ACK, příjem potvrzen ERR total: duplicita.. po timeoutu pošle znovu| příjem – ERR potvrzeni --příjem potvrzen ---total: OK, po timeoutu se pošle ještě jednou, záporné:příjem - OK,	potvrzeni -- , 	příjem potvrzeni -- > OK, po timeoutu se pošle další | příjem - ERR, potvrzeni NAK, příjem potvrzeni OK -- > OK pošle se znova | příjem - ERR, potvrzeni ERR, příjem potvrzeni --- --> ztráta! po timeoutu pošle další,	kladné i záporné: (R-Receiving)R: OK P: OK , PP: OK,T: OK | R: ERR , P: NAK ,  PP: OK , T: OK .. opakování přenosu po timeoutu, | R: OK P: ACK , PP: --,  T: duplicita  - lze ošetřit číslováním rámců | R: ERR ,P: NAK , 	PP:--, T: OK .. dojde k opakování ….. Duplicita se zničí číslováním rámců

15.)Zabezpečení pomocí CRC (vztahy). Vypočítejte zabezpečení pro zprávu (110)2 pro zabezpečovací polynom x^3 + x + 1 Řád polygonu je 3, zprávu násobím stupněm polygonu ( 110000Vydělím generujícím polygonem: 110000 : 1011= 111 a zbytek 1 Výsledek je 110001

16.) Vysvětlete jak se provádí zabezpečení pomocí CRC. Je dána zpráva (10)2 vypočtěte zabezpečení pro polynom x^6 + x + 1 10*10^6 = 10000000, 10000000 : 1000011 = 10 a zbytek 110, Výsledek je 10000110

17.Vypočtěte zabezpečení 8 bitů dlouhé (12)16 použijte zabezpečovací polynom x^3+x+1. Uveďte také obecné vztahy! 12h = 0001 0010, 10010000 : 1011 = 10101 a zbytek 111 Výsledek: 00010010111 Obecné vztahy pro CRC: P(x) generující (zabezpečovací polynom) , n…stupeň zavezl. Polynomu, A(x) výchozí zpráva, M(x) posílaná práva, R(x) zbytek po dělení A(x)*xn / P(x), M(x) = A(x)*xn + R(x), Přijatá zpráva A(x)*xn + R(x) + E(x)       //E je chybový polynom, E(x) se z přijaté zprávy získá jako zbytek po dělení [přijatá zpráva]/P(x)

18.Zpráva je chráněna proti chybám pomocí zabezpečovacího polynomu x^6 + x + 1. Kolik je ve zprávě třeba bitů pro zabezpečení. Je-li přenesena sítí zpráva 1001010010110, určete obsah zabezpečovacího pole. Vypočtěte zabezpečení zprávy 1011.1011000000 : 1000011 = 1011 a zbytek 11101, Výsledek: 1011011101

19.)Co je to modem, jeho parametry, stavy modemu, řídící příkazy Modem :  *Modulátor/demodulátor *Zařízení pro odesílání a přijímání zpráv po běžné telefonní lince – převádí digitální signál na analogový při vysílání a u příjemce proběhne operace opačná *Při komunikaci je navázáno běžné telefonní spojení. Kvalita linky bohužel omezuje přenosovou rychlost, proto se používá komprese dat. *Ve spojení s komunikačním softwarem je možné na principu modemů vybudovat rozsáhlé informační sítě. Stavy modemu: režim lokálních příkazů,  režim online,  navazování spojení, rušení spojení, Řídící příkazy: ATH (hook / hang? ), ATD (dial) ,  ATA (Answer), ATO0 - návrat do stavu online bez přerušení zpětnovazebního testu, O1 - zákaz zpětnovazebního testování, O2 - požadavek na povoleni testu zpětnovazebního spojení, ATZ - nulování registru Parametry: 	přenosová rychlost - až 56kbps?, připojení přes RS-232 TODO

20.)Co je to ISDN, jeho parametry, princip vzorkování a přenosu hlasu, jejich slučování Integrated Services Data Network, digitální telekomunikační služba , Více kanálů: A - analogový, B – digitální data 64kb/s, C,D - řízení přenosu, E - interní řízení ISDN, H - hybridní kanál,  Varianty : 	základní: 2xB + 1xD , primární: 30xB + 1xD (Evropa), 23B + 1D (USA,  Žaponsko), hybridní: 1A + 1C Vzorkování:PCM - v pravidelných intervalech analog. signál převeden na číslo .. frekvence vzorkování 8000Hz, 12bitove vzorky,  Kompresí se vzorky převedou na 8bitu - tedy 256 úrovní amplitudy, proto je potřeba kanál 8x8000 = 64000 bps Kódování hlasu: analogový signál se převede na digitální a u příjemce se převede zpět. Slučování kanálu: TODO

21.)Sítě typu ATM, topologie, rozhraní, přenášená data, virtuální cesty a kanály Asynchronous Transfer Model, Spojovaná služba – spojení pouze jednosměrná, duplex emulován dvěma spojeními, Přizpůsobení požadavkům různých aplikací a aktuálnímu provozu sítě, základ pro „univerzální síť“, Statistické multiplexování – dynamické přidělování přenosových kapacit (tzv. buněk 53bytů), Topologie libovolná (není nijak předepsaná) permanentní a komutovaná (dle potřeby) spojení., Malý počet spojení mezi jednotlivými ATM switchi -> stačí malá hlavička v datech pro identifikaci tohoto spojení. Hlavička se přepisuje v každém ATM switchi na jinou., Dvouúrovňové adresování – virtuální cesta (svazek kanálů) a virtuální kanál Buňky - Mají pevnou velikost 53 bytů, z nichž 5 bytů tvoří hlavičku a 48 bytů nabízí prostor pro "užitečný náklad".  ATM -Schopnost vyjít vstříc různým požadavkům na kvalitu služeb. Každý přenos, který chce využít služeb ATM sítě, totiž musí nejprve vytvořit spojení (říci kam chce svá data dopravovat), a také uzavřít cosi jako "kontrakt" s touto sítí. Součástí tohoto kontraktu pak jsou konkrétní požadavky na chování přenosové sítě. Pokud je ATM síť schopna takovéto požadavky uspokojit, kontrakt přijme a spojení naváže (v opačném případě navázání spojení odmítne).lze vytvářet virtuální okruhy .. jednosměrně.. v párech pro duplexní spojení, topologie - soustava switchů (ATM ústředen), ke kterým jsou propojovány koncové stanice rozhraní : UNI (User to Network Interface) – připojení koncových stanic ke switchy ATM, NNI (Network to Network Interface) – propojení mezi switchy

24.)Vypočítejte potřebnou minimální velikost okénka pro přenos v síti, kde L=36000km, v = 300000000m/s, f = 10Mb/s a celková délka rámce je 512 bytů Tau = s / v = 36000 * 10^3 / 300 000 000 = 0.12 s … doba doražení signálu k cíli, t = velikost rámce / přenosová rychlost = 512 * 8 / 10 * 10^6 = 409,6 ns … doba trvání jednoho rámce, doba zpoždění = 2*Tau + t = 2*0,12 + 409,6 * 10^-6 = 240,4096 ms, velikost okénka = doba zpoždění/ t      …..zaokrouhleno nahoru

27.)Popište protokol HDLC, formát rámce, vysvětlete význam jednotlivých položek v řídícím poli, příklady řídících příkazů.* protokol linkové úrovně, bitově orientované, přenáší data, *používá vkládání bitů (bit-stuffing), *při odesílání je automaticky za každých 5 jedniček vložena 0, aby nevznikla ukončovací sekvence, a při příjmu je zase odebrána

HDLC formát rámce:

Značka	|adresa 	|    adresa|	data	|CRC	|značka

01111110	|xxxxxxxx |		|	|01111110

8 bitu	|16 bitu	|16 bitu   |   	|16bitu	|8 bitu

Typy rámců: 	-informační (přenáší data), řídící (potvrzování, žádosti o opětovné vyslání, požadavky o suspendování přenosu),nečíslovaný (navázání, rušení spojení)

28.)Popište metodu náhodného přístupu. MNP: a.) prostá aloha- kterákoli stanice chce vysílat, tak vysílá (musí být zajištěno potvrzení 2 nezávislé kanály), dochází ke kolizím b.) synchronní (taktovaná) aloha - vysílat se smí jenom v okamžicích začátku časových úseků pro odeslání rámce c.) CSMA - naléhající (je-li kanál obsazen, odloží vysílání na okamžik jeho uvolnění), - nenaléhající (při detekci počká náhodnou dobu, pak opět testuje)  p-naléhající (počká na uvolnění a s pravděpodobností p začne vysílat. S pravděpodobností 1-p počká 1 timeslot a pak se to opakuje) -pouze pro sítě s malou latencí, - s detekci vlastni kolize (odpovídá naléhající CSMA, pokud zjisti kolizi, skončí vysílání), - optimum pro p-naléhající protokol je p=0.01-0.05, CSMA/CD - detekce kolizí – vysílám a současně poslouchám jestli slyším sebe,pokud ne vysílání zastavím (ethernet), CSMA/CA - předcházení kolizím – bezdráty – nejdříve info, že chci vysílat, komu a kolik

29.)Vypočítejte počet paketů, které je možné přenést sítí 10BASET za 1 sec. Uvažujte mezní případy pro minimální délku paketu (56 datových slabik) a maximální délku (1500 datových slabik). Tok dat je souvislý, mezera mezi dvěma rámci je právě 9.6us.

Ethernet po kroucené dvoulince, Asi 10Mbit za sec, Paket ethernetu: preambule(8), cíl.adr.(6),zdroj.adr.(6),typ(2), data (56 – 1500), CRC (4) , Mezera 9,6mikrosekund == 10Mbit * 9,6us = 12Bajtů, Délka rámce včetně mezery: 8 + 6 + 6 + 2 +56 + 4 + 12 = 94 bajtů = 752bitů, 10Mbit/752bitů=13297,8 paketů, pro délku dat 1500 analogicky

30.)Vysvětlete jak vzniká kolize v sítích Ethernet. * protože používá CSMA/CD a šíření signálu nějakou dobu trvá (dva zdroje začnou vysílat v jeden okamžik, protože detekují "volno"), * současné vysílání více uzlů je sice velmi nežádoucí, protože vede ke vzájemnému „znehodnocení" jednotlivých signálů a jimi reprezentovaných dat, ale na druhé straně nehrozí žádným mechanickým ani elektrickým poškozením přenosové cesty ani přijímacích a vysílacích obvodů. Přístupová metoda Ethernetu se proto nesnaží apriorně zcela vyloučit současné vysílání více uzlů, označované jako kolize., * přístupová metoda Ethernetu se sice snaží předcházet kolizím, ale na druhé straně se nesnaží zcela a úplně eliminovat možnost jejich vzniku.Ke kolizi dojde: 	Nejčastějším případem zřejmě jsou situace, kdy v době právě probíhajícího vysílání několik uzlů pojme úmysl také něco odvysílat. Všechny tyto uzly však zjistí, že společně sdílené přenosové médium je právě obsazené, a tak čekají na jeho uvolnění. Jakmile se tak stane, zaregistrují to všichni víceméně ve stejný okamžik (plus-minus jejich reakční doba), a začnou vysílat všichni najednou, čímž způsobí kolizi. Vyvarování se kolize: Každý uzel má povinnost nejprve poslouchat, zda právě nikdo nevysílá, a sám má právo začít vysílat pouze tehdy, pokud je „ticho".Každý uzel, který se dostane do opakované kolize - aby snížil pravděpodobnost další kolize, zvětší si na dvojnásobek interval, ze kterého si náhodně volí dobu na kterou se odmlčí.

31.)Vysvětlete princip metody Token Ring a popište síť typu IBM Token Ring, zejména typy rámců, podstatu rekonfigurace kruhu a princip prioritních přenosů.Token Ring : 	Jde o síť s kruhovou topologií, a to jak logickou (ve smyslu předávání token-u), tak i fyzickou (jednotlivé uzly jsou zapojeny fyzicky do kruhu).Používá se Source Routing, kdy je rámec směřován k cíli informací předaných směrovým uzlem. Informace je seznam uzlů, kterými musí rámec projít, a je získána záplavovým směrováním - speciální rámec se šíří z každého uzlu do všech směrů kromě odkud přišel - dosáhne cíle a pak se vrátí s potřebnou informací Rozdíly:IBM Token Ring specifikuje konkrétní topologii (do hvězdy), IBM Token Ring předepisuje kroucenou dvoulinku,  Přístup ke sdílenému přenosovému médiu: Nemohou k němu přistupovat (hlavně: vysílat po něm) všichni najednou. Právo vysílat po sdíleném médiu má ten, kdo je momentálním držitelem speciálního oprávnění (oprávnění vysílat). = deterministický přístup k mediu. Pro správné a korektní fungování metody token passing je bezpodmínečně nutné, aby byl definován logický kruh.Průchodnost sítí na principu token passing se při rostoucí zátěži nezhoršuje, a blíží se teoretickému maximu.Rámce: malý tříbajtový rámec – prázdné pověření (zájemce vloží data a pošle dál, příjemce si data zkopíruje, ale rámec nemění, vybrání dat provede až odesílatel)Start (1),Access(1),End(1) Datový/příkazový rámec: start(1),access(1),framecontrol(1),cíl.adr.(6),zdroj.adr.(6),data ??, zabezpeč.(6),end(1) ACCESS byte obsahuje: priorita (3bity), data/pověření 1 bit, monitor 1bit, rezervace 3bity Prioritní přenos: pokud probíhá přenos a stanice s vyšší prioritou chce také vysílat, vyjma data z tokenu a vloží data svá, po uskutečnění svého přenosu vrátí původní data a předchozí přenos pokračuje Rekonfigurace: každá stanice pošle sousední svoji adresu a prioritu, pokud má stanice nižší prioritu než je v paketu, tak paket přeposílá, jinak zahazuje. Monitorem se stává stanice, která přijme svůj paket. Při výpadku dojde k rekonfiguraci a při připojení nové stanice (to se pozná tím, že nová stanice vyšle dlouhý rámec)

32.)Lokální síť typu Slotted Ring (Newhallův kruh) -v síti jsou rámce, obsahují bit F/E (full/empty) .. pokud stanice chce vysílat, počká na nejbližší empty rámec, naplní ho daty, nastaví full a pošle ho dál.

33.)Vysvětlete princip vysílání s prioritou u sítě typu TOKEN-BUS (Sběrnicová síť s předáváním pověření IEEE 802.4). na principu Token Passing: fyzická topologie této sítě je sběrnicová (stejně jako např. u původního Ethernetu), a kruhová je pouze logická topologie (systém předávání oprávnění mezi jednotlivými uzly).   Obousměrný logický kruh na sběrnicové síti Při výpadku B se A ptá na následníka vypadlé stanice B….a ten je nastaven namísto B jako následník

34.)Popište metodu prioritního přístupu – řízení kódem. Jak se řeší problém monopolizace. Odvoďte vztah pro výpočet velikosti časového okénka a vypočtěte jeho velikost pro L=1000m a v = 200 000 km/s. Doba trvání obsazovacího signálu 100ns.

Tau = L / v = 1000 / 2*10^8 = 5ns.. signálu to na druhou stranu trvá, N = 2*Tau + t = 2*5*10^-6 + 100*10^-9 = 10,1 ns	.. doba trvání 2X (pro přijetí + pro potvrzení)  a doba obsazení je jen jednou

35.)Co je to Spanning Tree Algoritmus, popište jeho funkci v sítích Ethernet.Algoritmus pro hledání minimální kostry grafu

I.ohodnotím hrany, II.zvolím počáteční bod,III kostra grafu má n-1 hran, IIII.najde kostru s nejmenším ohodnocením, Algoritmus: 	- náhodně zvolíme vrchol – algoritmus PRIM, dokud existují vrcholy nepatřící do MST,vybereme hranu mezi MST a zbytkem grafu s min. ohodnocením, hranu přidáme k MST

36.) Vysvětlete princip Spanning Tree algoritmu tak, jak je použit v lokálních sítích typu Ethernet a transparentní mosty.

Mosty: 	most si sám odvozuje skutečnou topologii sítě z toho, odkud přijímá bloky dat od konkrétních odesilatelů. "Inteligentní" mosty se potřebují navzájem domluvit, a z cyklického grafu vybrat a používat takovou podmnožinu, která již nebude obsahovat žádné cykly, ale bude stále ještě zajišťovat existenci přenosové cesty mezi každými dvěma uzly, mezi kterými existovalo spojení i v původním cyklickém grafu.Jeden most je v roli tzv. kořenového mostu (root bridge), a všechny ostatní mosty vybírají ze všech svých směrů právě jeden, který prohlásí za "kořenový" (ve smyslu: vedoucí ke kořenovému mostu). Tím vzniká přísně stromovitá (a tudíž acyklická) struktura, v jejímž kořeni je kořenový most.Algoritmus: - váhy segmentu se normují podle nejvyšší rychlosti… 1, nalezne se kořen stromu2, odstranění přebytečných hran,1, - záplavové šíření - pokud paket přijde z jednoho směru, posle se do všech dalších směrů  - jeden server se prohlasí za root .. D = ve směru od roota, R = ve směru k rootu - pokud jiný bridge zjisti, ze má větší prioritu než root, začne vysílat msg o tom, ze je root - původní root musí přeznačit svoje porty - pokud příjde informace o rootovi ze 2 cest, je použita ta rychlejší, 2. pokud do nějakého segmentu vede více cest označených D ponechás e ta méně vzdálená od kořene

37.) Vysvětlete algoritmus Source Routing, používaný v lokálních sítích typu Token Ring. Směrování zdrojem v Token Ringu

Technika používaná na úrovni linkové vrstvy, a)Zdrojový uzel záplavovým směrováním pošle paket k cíli. Když cíl paket obdrží, vyhodnotí, který je nejlepší a pošle zdroji informaci, přes které uzly prošel. B)Zdrojový uzel pošle dotaz do cílového uzlu a ten to pošle záplavově zpět zdroji, který pak vyhodnotí, který paket je nejlepší. Cestu do cílového uzlu najde pomocí Spanning Tree. Problém zacyklení:  Když paket dorazí k uzlu kudy již prošel, uzel rozpozná a paket se zahodí

39.)Popište Dijkstrův Algoritmus pro nalezení nejkratší cesty v grafu. Uveďte jednoduchý příklad.Na začátku jsou všechny uzly inicializovány na +Inf.. Vezmu startovní uzel, dosadím 0 jako jisté ohodnoceni.

Vezmu nejmenší jistý uzel, a všem sousedům nastavím nejisté ohodnocení min(cesta_od_vybraného+ohodnocení_vybraného, vlastní ohodnoceni); Nejmenší nejisté ohodnocení prohlásím za jisté; dokud nenajdu cíl

40.) Protokol IP, popište záhlaví a vysvětlete jednotlivé složky.Verze- dlouhá 4 bity (půl bajtu), obsahuje verzi IP-protokolu.Délka záhlaví  	- obsahuje délku záhlaví IP-datagramu. Délka není uváděna v bajtech, ale v čtyřbajtech a 5x4=20. Délka záhlaví musí tak být i v případě použití volitelných položek násobkem čtyř. Maximální délka záhlaví IP-datagramu je tedy omezena tím, že položka délka záhlaví má k dispozici pouze 4 bity (11112=F16=1510). Délka záhlaví IP-datagramu je tedy maximálně 60 B (=15x4). Jelikož povinné položky mají 20 B, tak na volitelné položky zbývá maximálně 40 B. Typ služby je položka, která v praxi nenašla svého naplnění. Položka, pomocí které je možné označit některé IP-datagramy tak, aby byly dopravovány přednostně či aby byla zaručena rychlá odezvat atp. Celková délka IP-datagramu obsahuje celkovou délku IP-datagramu v bajtech. Jelikož je tato položka pouze dvojbajtová, tak maximální délka IP-datagramu je 65535 bajtů. Identifikace IP-datagramu obsahuje identifikaci IP-datagramu, 	kterou do IP- datagramu vkládá operační systém odesilatele. Tato položka se společně s položkami příznaky a posunutí fragmentu využívá mechanizmem fragmentace datagramu. Doba života datagramu slouží k zamezení nekonečného toulání IP-datagramu Internetem. Každý směrovač kladnou položku TTL snižuje alespoň o jedničku. Není-li už možné hodnotu snížit, IP-datagram se zahazuje a odesilateli IP-datagramu je tato situace signalizována protokolem ICMP. Protokol vyšší vrstvy obsahuje číselnou identifikaci protokolu vyšší vrstvy, který využívá IP-datagram ke svému transportu. Kontrolní součet z IP-záhlaví obsahuje kontrolní součet, avšak pouze ze záhlaví IP-datagramu a nikoliv z datagramu celého. Jeho význam je tedy omezený.

IP-adresa odesilatele a IP-adresa příjemce obsahuje čtyřbajtovou IP-adresu odesilatele a příjemce IP-datagramu.

41.)Jak se převádí IP adresa na fyzickou adresu v sítích typu TCP/IP.Překlad jmen zajišťuje doménový server DNS. Pošlu mu dotaz (jméno) a pokud ho zná, tak mi pošle zpátky IP adresu. Pokud nezná, pošle dotaz dál nadřazenému serveru. Address Resolution Protocolem .. pošle se broadcast do segmentu:protokol ARP:	Využívá schopnosti všesměrového vysílání (tzv. broadcastingu) v některých sítích, které umožňují adresovat datový rámec všem uzlům dané lokální (resp. dílčí) sítě současně - bez nutnosti znát jejich konkrétní adresy.Prostřednictvím všesměrového vysílání bezdisková stanice rozešle všem ostatním uzlům dotaz typu: "Jaká je moje IP adresa?". Sebe sama přitom stanice identifikuje prostřednictvím fyzické adresy, kterou má zabudovánu ve svém síťovém adaptéru.

42.)Vlastnosti dvoubodových a mnohabodových spojů, skupinové a všeobecné adresy v LAN a TCP/IP sítích.Dvoubodové:- Spojují 2 místa (např. telefonní linky, optický kabel) - Adresy nejsou nutné (stačí "ty tam na druhé straně")- při propojení každého s každým dosáhneme výhod mnohabodového, jinak mezilehlé musí směřovat data, různé topologie (kruh, hvězda, strom) Mnohabodové:- Spojují více míst (lokální sítě, veřejné paketové sítě)- Pro rozlišení počítačů v mnohabodových sítích má každý počítač přiděleno jiné číslo,  tzv. fyzickou adresu.- Vysílání pro jednu stanici (unicasting) i vysílání pro všechny stanice (broadcasting), některé i vysílání pro skupinu stanic (multicasting)., Přístupy: - Token passing (předávání tokenu) - S vícenásobným přístupem - vysílat smí kdokoli, zpravidla jen pokud ostatní mlčí. Všeobecná adresa 	- broadcast 10.255.255.255 nebo 255.255.255.255

- pošle se všem v síti 10.x.x.x Skupinová adresa - u třídy D: 224.0.0.1 - všechny stanice jedné lokální podsítě,224.0.0.2 - všechny směrovače lokální podsítě, 224.0.0.5 - skupina všech směrovačů podporujících směrovací protokol OSPF (open shortest path first) 224.0.0.6 - skupina všech jmenovaných směrovačů podporujících protokol OSPF

43.)Nakreslete jak se vytváří spojení, ruší spojení a přenáší data v protokolu TCP. Jak se řídí tok dat.navazování spojení: 	- dohoda o velikosti segmentu (TCP sítě by mely podporovat velikost 536b) zadává se parametr MSS (max. segment size)

řízeni toku dat - provádí se posláním WIN = délka_segmentu (nastavení velikosti okénka?) .. - pokud WIN=0, tak se zastaví přenos .. - pak se odešle WIN>0 a pokud to se ztratí, tak už to nikdo nerozjede.- Proto druhá strana odesílá každou sekundu WIN=1, aby se tomu zabránilo.

44.)Funkce transportní úrovně modelu ISO/OSI Síťová vrstva poskytuje bezprostředně vyšší vrstvě služby, zajišťující přenos paketů mezi libovolnými dvěma uzly sítě. Transportní vrstvu proto zcela odstiňuje od skutečné topologie sítě a vytváří jí tak iluzi, že každý uzel sítě má přímé spojení s kterýmkoli jiným uzlem sítě. Transportní vrstvě díky tomu stačí zabývat se již jen komunikací koncových účastníků (tzv. end-to-end komunikací) - tedy komunikací mezi původním odesilatelem a konečným příjemcem.Při odesílání dat zajišťuje transportní vrstva sestavování jednotlivých paketů, do kterých rozděluje přenášená data, a při příjmu je zase z paketů vyjímá a skládá do původního tvaru. Dokáže tak zajistit přenos libovolně velkých zpráv, přestože jednotlivé pakety mají omezenou velikost.

45.)Popište funkci relační úrovně v modelu ISO/OSI Úkolem této vrstvy je navazování, udržování a rušení relací (sessions) mezi koncovými účastníky. V rámci navazování relace si tato vrstva vyžádá na transportní vrstvě vytvoření spojení, prostřednictvím kterého pak probíhá komunikace mezi oběma účastníky relace. Pokud je třeba tuto komunikaci nějak řídit (např. určovat, kdo má kdy vysílat, nemohou-li to dělat oba účastníci současně), zajišťuje to právě tato vrstva, která má také na starosti vše, co je potřeba k ukončení relace a zrušení existujícího spojení.

46.)Popište funkci prezentační úrovně modelu ISO/OSIData, která se prostřednictvím sítě přenáší, mohou mít mj. povahu textů, čísel či obecnějších datových struktur. Jednotlivé uzlové počítače však mohou používat odlišnou vnitřní reprezentaci těchto dat - např. střediskové počítače firmy IBM používají znakový kód EBCDIC, zatímco většina ostatních pracuje s kódem ASCII. Podobně jeden počítač může zobrazovat celá čísla v doplňkovém kódu, zatímco jiný počítač v přímém kódu apod. - potřebné konverze přenášených dat má na starosti právě tato prezentační vrstva. V rámci této vrstvy bývá také realizována případná komprese přenášených dat, eventuálně i jejich šifrování.

47.)Aplikační vrstva, služby CASE a SASE SASE 	- realizují speciální služby, potřebné jen pro jeden konkrétní typ aplikací, CASE - kód využitelný ve více aplikacích, zajišťuje obecné služby pro aplikace různých  typů,  asociace je logické spojení na úrovni aplikační vrstvy

48.)Co je to TELNET a SSH TELNET:	Má v síťovém modelu TCP/IP na starosti realizaci vzdálených terminálových relací.

relativně velmi jednoduchý protokol, který se záměrně snaží nevázat na vlastnosti, schopnosti a služby určitého konkrétního prostředí.

Předpokládá vzájemnou spolupráci dvou svých složek, jejichž role a postavení vychází z architektury klient-server. Předpokládá, že obě složky mají formu aplikačních programů, a nejsou tedy "pevně zabudovány" v operačním systému. SSH:"bezpečná příkazová řádka".

Můžeme přes ní i kopírovat, mazat a přenášet soubory podobně jako přes FTP, jen bezpečněji.K použití SSH potřebujeme dva počítače, hosta a klienta, mezi kterými probíhá komunikace. Na hostitelském počítači musí být nainstalován SSH server a na klientském počítači klient. Mezi těmito dvěma programy pak probíhá komunikace pomocí SSH v takzvaném SSH tunnelu.