Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta Aplikovaných Věd

-

Katedra Informatiky a Výpočetní techniky

Zápočtová práce z předmětu

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů

Úloha 2 – zadání 2

říjen 2002

FAV - IVT - 1998	Pavel Čírtek	cirtekp@students.zcu.cz

Zadání

Vytvořte markovský model zálohovaného počítačového systému složeného ze dvou stejných počítačů. U počítačů rozlišujeme pouze stavy funguje/nefunguje. Porouchaný počítač je v konečné době opraven, tj. uvažujeme nekonečnou dobu "života" systému. Střední doba fungování počítače má exp. rozdělení s parametrem ( = 0.1 (tzv. intenzita poruch). Oprava počítače trvá dobu s exp. rozdělením s parametrem ( = 1.0 (tzv. intenzita oprav). Uvažujte tzv. studenou zálohu, kdy záložní počítač je vypnutý (tj. má nulovou intenzitu poruch). Pokud jsou porouchané oba počítače, opravují se postupně.

Z modelu určete, kolik procent času při dlouhodobém sledování bude systém nepoužitelný (tj. oba počítače porouchané).

Graf markovského modelu

Stavy:

0	- 	oba počítače fungují; jeden z nich pracuje, druhý je vypnutý

1	-	jeden počítač je rozbitý a opravuje se, druhý pracuje

2	-	oba počítače nefungují; jeden z nich se opravuje

## Analytické řešení

Kolik procent času při dlouhodobém sledování bude systém nepoužitelný je rovno limitní pravděpodobnosti stavu 2 (). Proto je nutno určit tuto limitní pravděpodobnost ze soustavy rovnic zkonstruovaných z markovského modelu.

Soustava rovnic:

0:

1:

2:

Normalizační podmínka:

Protože jsou rovnice v soustavě lineárně závislé jedna se odstraní. V našem případě, kde ( = 0.1 a ( = 1.0, tedy dostaneme soustavu:

Vyřešením této soustavy dostaneme:

## Řešení programem Markov

Vstupní soubor:

module Vsp22[3];

#define lambda 0.1

#define mi 1.0

[0] -> lambda [1];

[1] -> lambda [2];

[1] -> mi [0];

[2] -> mi [1];

Výstupní soubor:

module Vsp22[3];

0.900901

0.090090

0.009009

## Závěr

Systém bude pro zadané ( = 0.1 a ( = 1.0 při dlouhodobém běhu mimo provoz  času. Analytický výsledek byl úspěšně potvrzen programem Markov.