# Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů
(KIV/VSP)

4. Elementární SHO typu M/M/1 s neomezenou délkou fronty

Vypracoval:	Michal Blahout (mops@students.zcu.cz)

Datum:	20.10.2002

# Zadání:

Pro elementární SHO typu M/M/1 s neomezenou délkou fronty je střední doba mezi příchody požadavků rovna 3 sec a střední doba obsluhy 2 sec. Určete:

- zatížení,

- pravděpodobnost, že je kanál obsluhy volný (nepracuje),

- střední délku fronty,

- pravděpodobnost, že se v systému nachází méně než tři požadavky.

# Stavový diagram:

# Analytické řešení:

## Zadané hodnoty:

| Střední doba mezi příchody požadavků | Ta = 3 s |
| --- | --- |
| Střední doba obsluhy | Ts = 2 s |

## Vypočtené hodnoty:

| Střední frekvence příchodu požadavků: |  |
| --- | --- |
| Střední frekvence obsluh: |  |
| a) Zatížení: |  |
| b) Pravděpodobnost, že je kanál obsluhy volný: |  |
| c) Střední délka fronty: |  |
| d) Pravděpodobnost, že se v systému nachází méně než tři požadavky: |  |

# Simulace programem markov:

Pro program markov bylo nutné připravit soubor s popisem diagramu. Protože není možné pracovat s nekonečným počtem stavů, byla simulace provedena pro 20 a 50 stavů.

## Soubor s popisem diagramu:

module MM1[počet_stavů];

#define pocet počet_stavů

#define lambda (1.0/3.0)

#define mi 0.5

for (i ;0; pocet-2){

[i]->lambda [i+1];

}

for (i; 0; pocet-2){

[i+1]->mi [i];

}

## Výsledky simulace:

| Počet stavů: | 20 | 50 | Teoretické hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| p0 | 0.333434 | 0.333334 | 0.333333 |
| p1 | 0.222289 | 0.222222 | 0.222222 |
| p2 | 0.148193 | 0.148148 | 0.148148 |
| p3 | 0.098795 | 0.098765 | 0.098765 |
| p4 | 0.065863 | 0.065843 | 0.065844 |
| p5 | 0.043909 | 0.043896 | 0.043896 |
| p6 | 0.029272 | 0.029264 | 0.029264 |
| p7 | 0.019515 | 0.019509 | 0.019509 |
| p8 | 0.013010 | 0.013006 | 0.013006 |
| p9 | 0.008673 | 0.008671 | 0.008671 |
| p10 | 0.005782 | 0.005780 | 0.005781 |

# Závěr:

Výsledky simulace prováděné pro 50 stavů se velice blíží teoretickým hodnotám vypočteným pro systém s neomezenou délkou fronty.

Zatížení systému je 66,67%, pravděpodobnost, že bude kanál obsluhy volný je 33,33%.

Střední délka fronty je 1,33.

Pravděpodobnost, že bude v systému méně než 3 požadavky je 70,37%.