# Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů
(KIV/VSP)

8. Uzavřená síť front

Vypracoval:	Michal Blahout (mops@students.zcu.cz)

Datum:	1.11.2002

# Zadání:

V zadané uzavřené síti front cirkulují 2 požadavky. Doby obsluhy v kanálech 1, 2 mají exponenciální rozdělení s parametry mi1, mi2.

Určete:

- kolik obsluh za jednotku času realizuje kanál 1

- střední časovou periodu průchodů požadavků prostřední větví grafu sítě

Návod: Nakreslete si markovský model a požadované veličiny vyjádřete symbolicky (vzorečkem) pomocí (jakoby známých) limitních p-tí stavů modelu.

# Řešení:

Nakreslíme si markovský model. Čísla stavů budou znamenat počet požadavků v kanálu 2.

Sestavíme rovnice pro určení limitních pravděpodobností stavů.

Protože jsou tyto rovnice lineárně závislé, nahradíme jednu z nich normalizační podmínkou. Tím získáme novou soustavu rovnic.

Z první rovnice vyjádříme p0, z druhé rovnice vyjádříme p2.

Dosadíme do normalizační podmínky a vyjádříme p1.

Nyní můžeme dosazením za p1 určit p0 a p2.

Počet obsluh realizovaných kanálem 1 za jednotku času (frekvenci průchodu požadavků) vypočteme jako součin (podmíněné) frekvence obsluh a pravděpodobnosti, že je v kanálu 1 alespoň jeden požadavek. Tomu odpovídají stavy 0 a 1 v markovském modelu.

Střední časovou periodu průchodu požadavků prostřední větví získáme tak, že určíme převrácenou hodnotu frekvence průchodu požadavků kanálem 1 vynásobené pravděpodobností odchodu požadavků z kanálu 1 do zkoumané větve a tuto hodnotu vydělíme počtem požadavků v síti.

# Závěr:

Kanál 1 realizuje za jednotku času  obsluh.

Střední perioda průchodu požadavků prostřední větví grafu je .