Řešení testu ZPG 1:

- fi = arccos (uT.v/(|u|.|v|))

- n = (Q-P)x(R-Q), d = -n.P

- xp = x/z.d,  yp = y/z.d, zp = d

(

5.    procedure Print_help;

begin

writeln ('Toto je help');

end;

procedure keyboard (key : byte; x,y : integer); stdcall;

begin

case chr (key) of

'h','H' : Print_help;

'c','C' : glColor3f (0.0,1.0,0.0);

'q','Q' : halt;  // pro C exit;

end;

glutPostRedisplay ();

end;

6.  Do příkazu glutInitDisplayMode se přidá parametr  ... or GLUT_DOUBLE or ...., místo gl Flush () se při vykreslení použije glutSwapBuffers ();

7.     fovy = 2.arctg(h/(2d)) .360/(2PI) , tj. arctg (h/2d).360/Pi

8. Slouží k upozornění systému, že okno není aktuální a je třeba je překreslit. Umisťuje se tam, kde jsme způsobili změnu, např. v callbacku pro obsluhu klávesnice či myši.

9.    V počátku, osa y míří nahoru, dívá se směrem –z.

10. Čtverec „stojí na špičce“, roh má v (0,1)  atd.

11. Kamera je v (0,0,1) a dívá se do počátku, tomu odpovídá posunutí objektů o -1 ve směru z

Dále chceme mít +x směrem nahoru, takže kameru musíme pootočit o -90 st. kolem z, jinak řečeno objekty pootočit o +90 st. kolem z. Matice tedy obsahuje posunutí a rotaci, tj.

x                    =

Adekvátní MODELVIEW  transformace v OpenGL:

glTranslate (0,0,-1);

glRotate (90,0,0,1);

12a) Červené dva vzájemně posunuté trojúhelníky, červená posunutá čára, b) červené dva trojúhelníky na sobě, zelená čára neposunutá.